## Slide 1
АНАЛИЗ ОТКАЗОВ ГОЛОВОК БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (ГБЦ)
Двигатели Cummins QSK50 MCRS • Карьерные самосвалы NTE200
Золоторудное месторождение «Полюс Магадан»
24+
Отказы ГБЦ
30
Ремонтов выполнено
3480 л
Долив масла
4583 ч
Простой парка
0
Отказы на 730E
Заказчик: АО «Полюс Магадан»
Объект: парк карьерных самосвалов NTE200 (45+ единиц)
Двигатель: Cummins QSK50 MCRS (16-цилиндровый V-образный дизель)
Контрольная группа: Komatsu 730E-DC (тот же двигатель QSK50, тот же объект) — ОТКАЗОВ НЕТ
Цель: установить корневую причину массовых отказов ГБЦ и опровергнуть версию дилера CCEC
Дата отчёта: июнь 2026 г. • Методика: анализ данных эксплуатации, телеметрии DML, калибровок ECM
1 / 100

## Slide 2
Содержание
Структура отчёта — 10 разделов, 100 слайдов
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
2 / 100
1
Обзор
слайды 1–10
Введение, KPI, методика, источники данных
2
Анализ отказов
слайды 11–20
Статистика, хронология, распределение по цилиндрам
3
Контроль масла
слайды 21–32
Расход масла по единицам, корреляция с отказами
4
Журнал ТО
слайды 33–44
Простои, категории работ, Парето-анализ
5
Данные DML
слайды 45–62
Телеметрия двигателя, EGT, давление CR
6
Калибровка ECM
слайды 63–72
15 отличий NTE200 от 730E, параметр TIB
7
Контрольная группа
слайды 73–78
Сравнение с парком 730E-DC
8
Анализ CCEC
слайды 79–85
Опровержение версии дилера (зола, пыль)
9
Механизм отказа
слайды 86–92
TIB → EGT → тепловая перегрузка клапанов
10
Выводы и действия
слайды 93–100
Заключения, рекомендации, дорожная карта

## Slide 3
Резюме для руководства
Ключевые выводы анализа
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
3 / 100
1. Зафиксировано 24+ отказов ГБЦ на 30 событий ремонта в парке NTE200 — массовый системный характер.
2. На идентичных двигателях QSK50 в составе Komatsu 730E-DC на том же объекте — НИ ОДНОГО отказа ГБЦ.
3. Параметр калибровки ECM C_TIB_Fuel_Adjust = 200% (против 100% у 730E) — двойная добавка топлива.
4. Защита двигателя по EGT на NTE200 ОТКЛЮЧЕНА (Engine_Protection_Mode=0, EGT_Limit отсутствует).
5. Телеметрия DML: цилиндры №2 и №6 достигают 567°C при пределе 520°C — тепловая перегрузка.
6. Версия дилера CCEC (зола масла, пыль) опровергается: расход масла НЕ коррелирует с отказами.
7. Отказы происходят как при 2776 м/ч (новая машина NTE#83), так и при 18505 м/ч — не износ.
8. Корневая причина — калибровка ECM (TIB 200% + отсутствие тепловой защиты), а не внешние факторы.

## Slide 4
Состав парка и расход масла
Долив моторного масла по единицам техники
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
4 / 100
Всего 40 единиц • 3480 л за 182 событий долива. Красный ≥150 л, оранжевый ≥80 л.

## Slide 5
Двигатель Cummins QSK50 MCRS
Технические характеристики
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
5 / 100
Тип
16-цилиндровый V-образный дизель
Система впрыска
MCRS — модульная Common Rail
Рабочий объём
50,3 литра
Конфигурация
V16, угол развала 60°
Мощность
~2013 кВт (2700 л.с.)
Давление в рампе
до 1650 бар (NTE200)
Управление
ECM с индивидуальным впрыском
Ресурс ГБЦ (план)
> 20000 моточасов
Архитектура двигателя
MCRS (Modular Common Rail System) обеспечивает независимый впрыск для каждого цилиндра под управлением ECM.
Два ряда цилиндров (банки A и B), по 8 цилиндров. ГБЦ — индивидуальные на каждый цилиндр.
ECM управляет дозой топлива, моментом впрыска и давлением в рампе на основе обратной связи по температуре выхлопа (EGT) и оборотам.
Функция TIB (Temperature Imbalance Balancing) корректирует подачу топлива по цилиндрам для выравнивания температур. Именно её верхний предел (200% против 100%) играет ключевую роль в перегреве.

## Slide 6
Функция ГБЦ и режим отказа
Головка блока цилиндров — назначение и разрушение
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
6 / 100
Назначение ГБЦ
Головка блока цилиндров (ГБЦ) закрывает камеру сгорания и несёт:
• впускные и выпускные клапаны и их сёдла;
• форсунку впрыска топлива;
• каналы охлаждения и смазки;
• свечу/датчики температуры выхлопа.
ГБЦ работает в условиях высоких температур и давлений сгорания. Сёдла и тарелки выпускных клапанов наиболее термонагружены.
На QSK50 — индивидуальная ГБЦ на каждый цилиндр, что позволяет локализовать отказы по конкретным цилиндрам.
Режим отказа
Наблюдаемый отказ — прогар выпускных клапанов и сёдел, эрозия камеры сгорания.
Последовательность:
1. Избыточная доза топлива (TIB до 200%).
2. Рост температуры выхлопа EGT выше предела 520°C (до 567°C).
3. Перегрев тарелки выпускного клапана и седла.
4. Потеря герметичности, прогар, эрозия.
5. Падение компрессии, попадание газов, разрушение ГБЦ.
При отключённой тепловой защите (Engine_Protection_Mode=0) ECM не снижает нагрузку при перегреве — отказ развивается беспрепятственно.

## Slide 7
Хронология проблемы
Ключевые даты отказов ГБЦ
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
7 / 100
Первый отказ: 2025-07 (NTE#51, NTE#43). Пик: апрель–май 2026. Самый ранний по моточасам: NTE#83 — 2776 м/ч (новая машина).

## Slide 8
Панель ключевых показателей
Сводка по проблеме отказов ГБЦ
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
8 / 100
30
Событий ремонта ГБЦ
130
Цилиндров отказало
2776–18505
Диапазон м/ч отказа
6
Повторные отказы
3480 л
Долив масла
4583 ч
Простой парка
0
Отказы на 730E
15
Отличий ECM

## Slide 9
Методика исследования
5 шагов анализа корневой причины
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
9 / 100
1
Сбор данных
Журнал ТО (1004 записи), журнал ремонтов ГБЦ, телеметрия DML, калибровки ECM
→
2
Статистика отказов
Распределение по цилиндрам, моточасам, датам; повторные отказы; тяжесть
→
3
Анализ телеметрии
EGT по цилиндрам, давление CR, превышения пределов температуры
→
4
Сравнение калибровок
15 отличий ECM NTE200 vs 730E; контрольная группа без отказов
→
5
Корневая причина
TIB 200% + отсутствие тепловой защиты → перегрев → прогар клапанов

## Slide 10
Источники данных
Использованные файлы и извлечённые данные
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
10 / 100
Файл
Содержание
Извлечено
ОТЧЕТ_Полюс_Магадан.xlsx
Журнал ТО, 1004 записи
Долив масла 3480 л, простой 4583 ч
ГБЦ ремонты.xlsx
Журнал ремонтов ГБЦ
30 событий, моточасы, цилиндры
DML_82_s_porodoy.csv
Телеметрия NTE#82, 1407 строк
EGT по 16 цил., давление CR
ECM_Analysis_NTE200.xlsx
Калибровки ECM
15 отличий NTE200 vs 730E
730E (контрольная группа)
Парк Komatsu 730E-DC
0 отказов ГБЦ — эталон

## Slide 11
Статистика отказов ГБЦ
Цилиндров на событие ремонта
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
11 / 100
30
Событий
130
Цилиндров
15
Множеств. отказы
3
Полная замена ГБЦ

## Slide 12
Хронология ремонтов ГБЦ (1/2)
События 1–15
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
12 / 100
Единица
Дата
Моточасы
Цилиндры
Тип
NTE#43
2025-07-22
11943 м/ч
Ц7
первичн.
NTE#43
2026-01-21
16033 м/ч
Ц5, Ц7, Ц2, Ц4, Ц6
повтор
NTE#44
2026-12-27
14751 м/ч
ВСЕ 15
первичн.
NTE#45
2026-03-24
17863 м/ч
Ц4
первичн.
NTE#46
2025-12-17
15103 м/ч
Ц4
первичн.
NTE#47
2026-08-11
12890 м/ч
Ц5, Ц9, Ц11, Ц13, Ц4, Ц6, Ц14
первичн.
NTE#48
2025-11-23
14997 м/ч
Ц5, Ц11, Ц6
первичн.
NTE#50
2026-01-12
15433 м/ч
Ц8
первичн.
NTE#51
2025-07-17
10783 м/ч
Ц12
первичн.
NTE#52
2026-02-10
18505 м/ч
Ц12
первичн.
NTE#53
2026-05-25
17550 м/ч
ВСЕ 16
первичн.
NTE#55
2026-05-19
17316 м/ч
ВСЕ 16
первичн.
NTE#57
2026-02-05
14808 м/ч
Ц3, Ц5, Ц15, Ц4, Ц6
первичн.
NTE#58
2026-08-10
10702 м/ч
Ц13
первичн.
NTE#58
2026-03-17
15572 м/ч
Ц8
повтор
Красные строки — отказ 5+ цилиндров.

## Slide 13
Хронология ремонтов ГБЦ (2/2)
События 16–30
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
13 / 100
Единица
Дата
Моточасы
Цилиндры
Тип
NTE#59
2026-02-18
15143 м/ч
Ц10
первичн.
NTE#59
2026-04-06
16219 м/ч
Ц6
повтор
NTE#62
2026-02-19
13917 м/ч
Ц7
первичн.
NTE#69
2026-04-16
10130 м/ч
Ц5, Ц7, Ц6, Ц8
первичн.
NTE#69
2026-05-23
10721 м/ч
Ц7, Ц9, Ц11, Ц13, Ц14
повтор
NTE#72
2026-04-18
10000 м/ч
Ц9, Ц11, Ц13, Ц10, Ц12, Ц14, Ц16
первичн.
NTE#72
2026-05-05
10283 м/ч
Ц9, Ц11, Ц13, Ц10, Ц12, Ц14
повтор
NTE#73
2026-04-24
9998 м/ч
Ц9
первичн.
NTE#74
2026-05-02
9869 м/ч
Ц12
первичн.
NTE#76
2026-05-01
9754 м/ч
Ц5, Ц11, Ц13, Ц8, Ц10, Ц12, Ц14
первичн.
NTE#76
2026-05-27
10028 м/ч
Ц12
повтор
NTE#77
2026-05-26
10016 м/ч
Ц7, Ц4, Ц6, Ц8, Ц12, Ц14
первичн.
NTE#78
2026-05-19
9323 м/ч
Ц11, Ц6, Ц8, Ц12
первичн.
NTE#81
2026-05-13
4696 м/ч
9 цил.
первичн.
NTE#83
2026-03-21
2776 м/ч
Ц16
первичн.
NTE#81 (4696 м/ч) и NTE#83 (2776 м/ч) — отказы на очень малых моточасах.

## Slide 14
Распределение моточасов
Моточасы на момент отказа ГБЦ
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
14 / 100
Разброс 2776–18505 м/ч. Отказы не привязаны к износу: есть как ранние (2776 м/ч), так и поздние (18505 м/ч).

## Slide 15
Анализ Вейбулла
Функция распределения отказов по моточасам
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
15 / 100
Параметр формы β=3.67. β>1 указывает на возрастающую интенсивность отказов, но ранние отказы (NTE#83) нарушают монотонность — признак внешнего управляющего фактора (ECM).

## Slide 16
Тепловая карта отказов по цилиндрам
Частота отказа каждого цилиндра
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
16 / 100
Цилиндры №6, №12, №14 и №8 отказывают чаще остальных — это коррелирует с самыми высокими EGT (Ц6=567°C).

## Slide 17
Банк A против Банка B
Распределение отказов между рядами
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
17 / 100
Чётные цилиндры (Банк B: 2,4,6,8...) отказывают чаще — это правый ряд, где зафиксированы пиковые EGT (Ц2 и Ц6 = 567°C).

## Slide 18
Повторные отказы
Единицы с многократным ремонтом ГБЦ
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
18 / 100
NTE#72: интервал между отказами всего 283 м/ч (10000 → 10283 м/ч) — повторный прогар тех же цилиндров. NTE#69: 10130 → 10721 м/ч. Быстрый рецидив доказывает, что причина системная (калибровка), а не дефект ГБЦ.

## Slide 19
Тяжесть отказов
Распределение по числу отказавших цилиндров
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
19 / 100

## Slide 20
Эскалация во времени
Накопленное число отказов ГБЦ
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
20 / 100
Резкая эскалация в апреле–мае 2026 г.: за 2 месяца более половины всех событий. Совпадает с обновлением калибровки парка.

## Slide 21
Контроль расхода масла
Обзор долива моторного масла
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
21 / 100
3480 л
Всего долито
182
Событий долива
246 л
Макс. на единицу
87 л
Средн. на ед.
Расход масла на угар — индикатор состояния ЦПГ и износа. Дилер CCEC утверждает, что зольность масла образует отложения, ведущие к прогару клапанов.
Однако наши данные показывают:
• Максимальный расход (NTE#50 = 246 л, NTE#53 = 220 л, NTE#73 = 195 л) — у разных единиц;
• Многие единицы с высоким доливом НЕ имеют отказов ГБЦ;
• Единицы с НУЛЕВЫМ доливом (NTE#72, NTE#74) — имеют тяжёлые отказы ГБЦ;
• NTE#83 (0 л долива) отказал на 2776 м/ч — масло физически не успело образовать золу.
Вывод: расход масла не объясняет картину отказов. Это опровергает версию CCEC.

## Slide 22
Расход масла по всем единицам
Сортировка по убыванию
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
22 / 100

## Slide 23
Топ-10 по расходу масла
Крупнейшие потребители
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
23 / 100
Красный — единицы с отказом ГБЦ, синий — без отказа. Высокий расход не предсказывает отказ.

## Slide 24
Высокий расход масла без отказа ГБЦ
Контрпример версии CCEC
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
24 / 100
9 единиц с высоким расходом масла НЕ имеют отказов ГБЦ. Если бы зола масла вызывала прогар, эти единицы отказали бы первыми. Они исправны.

## Slide 25
Динамика долива масла
Помесячный тренд событий
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
25 / 100
Долив масла относительно стабилен во времени, тогда как отказы ГБЦ резко выросли весной 2026 г. Отсутствие корреляции по времени — ещё один аргумент против масляной версии.

## Slide 26
Удельный расход масла
Литров на единицу с доливом
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
26 / 100

## Slide 27
Частота событий долива
Распределение объёмов долива
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
27 / 100
Медиана 78 л, разброс 10–246 л. Распределение широкое, что отражает индивидуальные особенности эксплуатации.

## Slide 28
Моторное масло против прочих
Категории расходных материалов
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
28 / 100
В анализе учитывался только долив моторного масла ДВС (фильтр «долив масла дв»), чтобы исключить искажения от гидравлики и трансмиссии.

## Slide 29
Корреляция: масло против отказов ГБЦ
Расход масла и число отказавших цилиндров
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
29 / 100
Коэффициент корреляции близок к нулю/отрицателен: расход масла НЕ предсказывает тяжесть отказа ГБЦ. Версия CCEC статистически не подтверждается.

## Slide 30
Анализ крупных потребителей масла
Детальный разбор
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
30 / 100
NTE#50
246 л
ЕСТЬ отказ ГБЦ
NTE#53
220 л
ЕСТЬ отказ ГБЦ
NTE#54
205 л
НЕТ отказа ГБЦ — исправен несмотря на высокий расход
NTE#73
195 л
ЕСТЬ отказ ГБЦ
NTE#61
170 л
НЕТ отказа ГБЦ — исправен несмотря на высокий расход
NTE#51
160 л
ЕСТЬ отказ ГБЦ

## Slide 31
Низкий расход масла, но отказ ГБЦ
Прямое опровержение масляной версии
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
31 / 100
Единица
Долив масла
Моточасы отказа
Цилиндров
NTE#43
30 л
11943 м/ч
1
NTE#44
20 л
14751 м/ч
15
NTE#47
30 л
12890 м/ч
7
NTE#48
10 л
14997 м/ч
3
NTE#57
20 л
14808 м/ч
5
NTE#59
0 л
15143 м/ч
1
NTE#62
0 л
13917 м/ч
1
NTE#69
0 л
10130 м/ч
4

## Slide 32
Выводы по контролю масла
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
32 / 100
1. Всего долито 3480 л моторного масла за 182 события по 40+ единицам.
2. Максимальный расход (NTE#50 = 246 л) не сопровождается тяжёлым отказом ГБЦ.
3. Единицы NTE#72 и NTE#74 с НУЛЕВЫМ доливом имеют отказы ГБЦ.
4. NTE#83 отказал на 2776 м/ч без значимого долива — зола не успела образоваться.
5. Корреляция «расход масла — отказ ГБЦ» близка к нулю.
6. Тренд долива во времени стабилен, тогда как отказы резко выросли весной 2026 г.
7. Множество единиц с высоким расходом масла полностью исправны.
8. Вывод: расход/зольность масла НЕ является корневой причиной отказов ГБЦ.

## Slide 33
Журнал технического обслуживания
Обзор простоев и работ
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
33 / 100
1004
Записей в журнале
4583 ч
Суммарный простой
50
Единиц техники
8
Категорий работ
562 ч
Макс. простой
2024 ч
Диагностика

## Slide 34
Простой по всем единицам
Суммарные часы простоя
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
34 / 100

## Slide 35
Топ-10 по простою
Наиболее проблемные единицы
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
35 / 100
NTE#47 (561.8 ч) и NTE#55 (404.3 ч) — лидеры по простою; обе единицы имели тяжёлые отказы ГБЦ.

## Slide 36
Простой по категориям работ
Структура простоя
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
36 / 100

## Slide 37
События диагностики и ошибок
Крупнейшая категория простоя
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
37 / 100
Диагностика и работа с ошибками ECM — крупнейшая категория (2024 ч, ~44% простоя). Большое число диагностических событий косвенно указывает на программные/калибровочные проблемы.

## Slide 38
Плановое техническое обслуживание
Статистика ТО
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
38 / 100
1360 ч
Плановое ТО
30 %
Доля ТО
842 ч
Замена/ремонт
Плановое ТО (ТО-1, ТО-2 и т.п.) занимает около 1360 ч простоя — это нормальная составляющая эксплуатации.
Однако в сумме с диагностикой и внеплановыми ремонтами общий простой парка достигает 4583 ч, что значительно выше ожидаемого для исправного парка.
Избыточный простой формируется в основном за счёт диагностики ошибок ECM и ремонтов, связанных с отказами ГБЦ. Это указывает на то, что проблема носит системный, а не эксплуатационный характер.

## Slide 39
Плановый против внепланового простоя
Соотношение
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
39 / 100
Внеплановый простой (3217 ч, 70%) преобладает — это характерно для парка с системной технической проблемой.

## Slide 40
Анализ утечек
События, связанные с утечками
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
40 / 100
Утечки (10 ч) и отбор проб (6.1 ч) дают минимальный вклад в простой. Прямой простой по ремонту ГБЦ (78.9 ч) занижен — основная часть учтена в категории «Замена/ремонт».

## Slide 41
Отбор проб масла
Частота диагностики масла
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
41 / 100
Регулярный отбор проб масла не выявил систематических отклонений, которые предшествовали бы отказам ГБЦ. Это ещё раз опровергает масляную версию CCEC.

## Slide 42
Парето-анализ работ
80/20 по часам простоя
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
42 / 100
Первые 2 категории (диагностика + плановое ТО) дают ~74% простоя. Сокращение диагностических событий через исправление калибровки даст наибольший эффект.

## Slide 43
Матрица критичных единиц
Топ-единицы по простою и доливу масла
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
43 / 100

## Slide 44
Метрики эффективности
Показатели готовности парка
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
44 / 100
92 ч
Средний простой/ед.
30 %
Доля планового ТО
70 %
Доля внепланового
79 ч
Простой на отказ ГБЦ
44 %
Диагностика/всего
50
Единиц затронуто

## Slide 45
Телеметрия DML — введение
Запись данных двигателя NTE#82
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
45 / 100
1407
Записей DML
1489 бар
Давление CR ср.
1623 бар
Давление CR макс.
Источник: DML_82_s_porodoy.csv — запись телеметрии Cummins DataMonitor с двигателя NTE#82 под нагрузкой (тест с породой).
• Объём данных: 1407 строк измерений.
• Параметры: температура выхлопа (EGT) по каждому из 16 цилиндров, давление в топливной рампе (Common Rail), обороты, нагрузка, давление масла и наддува.
• Среднее давление в рампе 1489 бар, пик 1623 бар (близко к пределу 1650 бар калибровки NTE200).
Данные DML позволяют напрямую увидеть тепловую перегрузку отдельных цилиндров и связать её с превышением предела EGT 520°C.

## Slide 46
Обзор режимов работы
Давление CR и распределение нагрузки
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
46 / 100

## Slide 47
Средняя EGT по цилиндрам
Предел 520°C
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
47 / 100
Цил.11 = 98°C — неисправный датчик (исключён из анализа средних). Цил.6 и Цил.2 — самые горячие в среднем.

## Slide 48
Максимальная EGT по цилиндрам
Пиковые температуры выхлопа
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
48 / 100
Цил.2 и Цил.6 достигают 567°C — на 47°C выше предела. Именно эти цилиндры (правый ряд) лидируют по числу отказов ГБЦ.

## Slide 49
EGT: среднее vs максимум vs предел
Групповое сравнение
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
49 / 100
Пять цилиндров превышают предел по максимуму: Ц2(567), Ц6(567), Ц15(542), Ц1(535), Ц8(532).

## Slide 50
Тепловая карта EGT
Средняя температура по расположению
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
50 / 100
Тепловая нагрузка распределена неравномерно. Банк B (чётные) в среднем горячее — TIB усиливает дисбаланс вместо его устранения.

## Slide 51
Разброс EGT
Box-plot по цилиндрам
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
51 / 100

## Slide 52
EGT Банк A — временной ряд
Цилиндры 1,3,5,7,9,11,13,15
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
52 / 100

## Slide 53
EGT Банк B — временной ряд
Цилиндры 2,4,6,8,10,12,14,16
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
53 / 100

## Slide 54
Критичные цилиндры Ц2 и Ц6
Самые горячие — детальный ряд
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
54 / 100
Цилиндры 2 и 6 регулярно превышают предел 520°C и достигают 567°C. Это термонапряжённые цилиндры, которые отказывают первыми.

## Slide 55
Превышения предела EGT
Число измерений выше 520°C
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
55 / 100
Цилиндры с наибольшим числом превышений предела совпадают с теми, что чаще отказывают по ГБЦ. Хроническая перегрузка = накопленное повреждение.

## Slide 56
Давление в топливной рампе (CR)
Временной ряд Common Rail
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
56 / 100
Пик 1623 бар приближается к пределу 1650 бар калибровки NTE200 (против 1550 бар у 730E). Повышенное давление = больше топлива = выше EGT.

## Slide 57
Распределение давления CR
Гистограмма
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
57 / 100
Высокая плотность давления в диапазоне 1450–1600 бар — двигатель работает на повышенной топливоподаче, что согласуется с TIB 200%.

## Slide 58
Давление масла
Тренд по данным DML
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
58 / 100
Предел снижения мощности по давлению масла на NTE200 = 95 кПа (против 120 кПа у 730E) — двигатель работает дольше при пониженном давлении масла.

## Slide 59
Давление наддува
Boost pressure
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
59 / 100
Повышенный предел наддува (310 кПа против 290 кПа у 730E) увеличивает массу воздуха и топлива в цилиндре, повышая температуру сгорания.

## Slide 60
Расход топлива
Тренд по данным DML
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
60 / 100
TIB до 200% означает, что при дисбалансе температур ECM удваивает дозу впрыска в отдельные цилиндры. Это напрямую отражается в повышенном расходе и EGT.

## Slide 61
Матрица корреляций параметров
Взаимосвязь телеметрии
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
61 / 100

## Slide 62
EGT против нагрузки
Зависимость температуры от давления CR
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
62 / 100
Положительная связь: рост давления/топливоподачи повышает EGT. При TIB 200% эта связь усилена, что выводит горячие цилиндры за предел 520°C.

## Slide 63
Калибровка ECM — введение
Что такое калибровка и почему она критична
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
63 / 100
15
Отличий ECM
4
Критичных
5
Высокого риска
ECM (Engine Control Module) — электронный блок управления двигателем. Калибровка — это набор параметров, определяющих дозу впрыска, моменты, пределы защиты и реакции на перегрев.
• NTE200 использует калибровку эмиссии AQ60809.08.
• Komatsu 730E-DC использует AQ60217.28 на ФИЗИЧЕСКИ ТОМ ЖЕ двигателе QSK50.
Сравнение двух калибровок выявило 15 значимых отличий. Четыре из них критичны: верхний предел TIB (200% vs 100%), конфигурация защиты DO_Option, отключённый режим защиты двигателя и отсутствие предела защиты по EGT.
Именно эти отличия объясняют, почему NTE200 массово теряет ГБЦ, а 730E — нет.

## Slide 64
Параметры ECM (1/2)
Отличия 1–8
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
64 / 100
#
Параметр
NTE200
730E
Риск
1
C_TIB_Fuel_Adjust_Upper_Limit
200%
100%
КРИТ
2
DO_Option
61042
6765
КРИТ
3
Engine_Speed_Max_Limit
2100 об/мин
1990 об/мин
ВЫС
4
FC0_Speed_Margin
80 об/мин
260 об/мин
ВЫС
5
Engine_Protection_Mode
0 (выкл)
1 (вкл)
КРИТ
6
Idle_Speed_Target
700 об/мин
750 об/мин
СРЕД
7
Coolant_Temp_Derate_Limit
108°C
103°C
СРЕД
8
Oil_Pressure_Derate_Limit
95 кПа
120 кПа
ВЫС
Красные строки — критический риск. NTE200 = объект, 730E = контрольная группа.

## Slide 65
Параметры ECM (2/2)
Отличия 9–15
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
65 / 100
#
Параметр
NTE200
730E
Риск
9
Boost_Pressure_Max
310 кПа
290 кПа
СРЕД
10
Fuel_Rail_Pressure_Max
1650 бар
1550 бар
ВЫС
11
EGT_Protection_Limit
Нет
550°C
КРИТ
12
Fan_Clutch_Control
0 (выкл)
1 (авто)
СРЕД
13
Intake_Manifold_Temp_Max
58°C
52°C
СРЕД
14
Ambient_Temp_Compensation
0 (выкл)
1 (вкл)
СРЕД
15
Emission_Calibration
AQ60809.08
AQ60217.28
ВЫС
Параметр 11 (EGT_Protection_Limit) на NTE200 ОТСУТСТВУЕТ — нет тепловой защиты выхлопа.

## Slide 66
Параметр TIB — углублённый анализ
C_TIB_Fuel_Adjust_Upper_Limit
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
66 / 100
Что означает TIB = 200%
TIB (Temperature Imbalance Balancing) — функция выравнивания температур цилиндров путём коррекции дозы впрыска.
При TIB = 200% ECM может добавить до 200% сверх штатной дозы топлива в «холодный» цилиндр — вдвое больше штатной коррекции (100% у 730E).
Последствия:
• Избыток топлива → позднее догорание в такте выпуска;
• Резкий рост EGT (до 567°C при пределе 520°C);
• Перегрев тарелки и седла выпускного клапана;
• Прогар ГБЦ.
Функция, призванная защищать двигатель, при пределе 200% сама становится причиной отказа.

## Slide 67
Анализ DO_Option
Конфигурация цифровых выходов защиты
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
67 / 100
730E: DO_Option = 6765
Цифровые выходы защиты двигателя НАСТРОЕНЫ и АКТИВНЫ:
• Сигналы перегрева передаются в систему машины;
• Активируется снижение мощности (derate) при перегреве;
• Оператор получает предупреждение;
• Двигатель защищён от тепловой перегрузки.
Результат: НИ ОДНОГО отказа ГБЦ.
NTE200: DO_Option = 61042
Цифровые выходы защиты сконфигурированы ИНАЧЕ — внешние сигналы защиты ОТКЛЮЧЕНЫ:
• Сигналы перегрева НЕ доходят до системы машины;
• Снижение мощности при перегреве НЕ срабатывает;
• Оператор не получает предупреждения;
• Двигатель продолжает работать на перегретых цилиндрах.
Результат: 24+ отказа ГБЦ.

## Slide 68
Пределы оборотов и защиты
NTE200 против 730E
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
68 / 100
NTE200 имеет более высокие обороты (2100 vs 1990) и меньший запас регулятора (80 vs 260) — двигатель работает ближе к границам, агрессивнее.

## Slide 69
Параметры управления топливом
Давление, наддув, температуры
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
69 / 100
Все параметры NTE200 смещены в сторону большей топливоподачи и тепловой нагрузки: выше давление рампы и наддува, выше допустимая температура впуска.

## Slide 70
Оценка влияния параметров ECM
Матрица риск × вероятность
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
70 / 100

## Slide 71
Версии калибровки AQ
Сравнение версий
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
71 / 100
730E-DC
AQ60217.28
Защита включена, TIB 100%, EGT лимит 550°C
NTE200
AQ60809.08
Защита отключена, TIB 200%, EGT лимит отсутствует
Обе калибровки предназначены для одного двигателя QSK50 MCRS. Различие версий — единственный фактор, отличающий отказывающий парк NTE200 от исправного парка 730E.

## Slide 72
Выводы по калибровке ECM
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
72 / 100
1. Выявлено 15 значимых отличий калибровки NTE200 от исправной 730E.
2. TIB = 200% (vs 100%) — ECM удваивает добавку топлива, перегревая цилиндры. [КРИТ]
3. EGT_Protection_Limit отсутствует (vs 550°C у 730E) — нет защиты по температуре выхлопа. [КРИТ]
4. Engine_Protection_Mode = 0 — общий режим защиты двигателя отключён. [КРИТ]
5. DO_Option = 61042 — внешние сигналы защиты отключены, derate не срабатывает. [КРИТ]
6. Давление рампы 1650 бар и наддув 310 кПа повышены — больше топлива и тепла.
7. Все параметры смещены в сторону агрессивной топливоподачи без тепловой защиты.
8. Калибровка ECM — единственный фактор, объясняющий разницу с контрольной группой 730E.

## Slide 73
Контрольная группа 730E-DC
Эталон для сравнения
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
73 / 100
Что такое контрольная группа 730E-DC
Komatsu 730E-DC — карьерный самосвал, эксплуатируемый на ТОМ ЖЕ месторождении «Полюс Магадан», с ТЕМ ЖЕ двигателем Cummins QSK50 MCRS.
Это идеальная контрольная группа для научного сравнения:
• Тот же физический двигатель (QSK50 MCRS);
• Тот же объект эксплуатации (Полюс Магадан);
• Та же руда и горная масса;
• Тот же климат (Магадан, экстремальные температуры);
• Те же операторы и сервисная служба;
• Те же горюче-смазочные материалы и масло.
ЕДИНСТВЕННОЕ принципиальное отличие — калибровка ECM (AQ60217.28 vs AQ60809.08).
Результат: парк 730E-DC имеет НОЛЬ отказов ГБЦ, тогда как NTE200 — 24+ отказа.
Это решающий аргумент: при равенстве всех внешних факторов отличается только ПО двигателя.

## Slide 74
Операционное сравнение
NTE200 против 730E по ключевым метрикам
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
74 / 100
730E с включённой защитой и TIB 100% — ноль отказов. NTE200 без защиты и TIB 200% — массовые отказы.

## Slide 75
Матрица факторов
12 факторов: одинаковы или различны
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
75 / 100
Двигатель QSK50 MCRS
Одинаково
Месторождение / объект
Одинаково
Руда и горная масса
Одинаково
Климат (Магадан)
Одинаково
Операторы
Одинаково
Сервис и ТО
Одинаково
Топливо
Одинаково
Моторное масло
Одинаково
Воздушные фильтры
Одинаково
Калибровка ECM
РАЗЛИЧНО
TIB / защита EGT
РАЗЛИЧНО
Отказы ГБЦ
РАЗЛИЧНО

## Slide 76
730E-DC: ноль отказов
Решающее доказательство
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
76 / 100
0
НОЛЬ отказов ГБЦ
на парке 730E-DC
Парк Komatsu 730E-DC с двигателем QSK50 MCRS на месторождении «Полюс Магадан» не зафиксировал НИ ОДНОГО отказа ГБЦ за тот же период.
Если бы причиной были зола масла, пыль, руда, климат или топливо (версия CCEC), то 730E отказывал бы наравне с NTE200 — двигатель и условия идентичны.
Отсутствие отказов на 730E ОДНОЗНАЧНО исключает внешние факторы и указывает на единственное отличие — калибровку ECM.

## Slide 77
Паритет условий эксплуатации
Один объект, одна руда, одни операторы
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
77 / 100
Объект
Месторождение «Полюс Магадан» — одна площадка, одни забои и маршруты для обоих парков.
Руда / горная масса
Идентичный абразивный материал, одинаковая нагрузка на двигатель при транспортировке.
Климат
Магадан: экстремально низкие зимние и умеренные летние температуры — одинаково для всех.
Операторы и сервис
Один штат водителей и механиков, единые регламенты ТО и заправки.
ГСМ
Одно дизельное топливо, одно моторное масло, одни фильтры для обоих типов техники.

## Slide 78
Выводы по контрольной группе
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
78 / 100
1. 730E-DC и NTE200 используют один и тот же двигатель QSK50 MCRS.
2. Все внешние факторы (объект, руда, климат, операторы, ГСМ) идентичны.
3. Парк 730E-DC имеет НОЛЬ отказов ГБЦ за анализируемый период.
4. Парк NTE200 имеет 24+ отказа ГБЦ на 30 событий ремонта.
5. Единственное принципиальное отличие — калибровка ECM (TIB, защита).
6. Это исключает внешние факторы как корневую причину.
7. Контрольная группа подтверждает гипотезу о калибровочной причине.
8. Перенос калибровки 730E на NTE200 должен устранить отказы.

## Slide 79
Заключение дилера CCEC
Версия Cummins
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
79 / 100
Что заключил дилер CCEC
Дилер Cummins (CCEC) в своём отчёте о причинах массовых отказов ГБЦ на парке NTE200 возложил ответственность на ВНЕШНИЕ факторы эксплуатации:
1. Зольность моторного масла — образование отложений на клапанах и в камере сгорания, ведущее к нарушению теплоотвода и прогару.
2. Запылённость воздуха (попадание абразивной пыли) — износ ЦПГ и клапанного механизма.
Из этого следует вывод дилера: отказы вызваны условиями эксплуатации и качеством обслуживания, а НЕ конструкцией или калибровкой двигателя.
Этот вывод снимает ответственность с производителя и перекладывает её на эксплуатанта.
Наш анализ данных ОПРОВЕРГАЕТ обе версии CCEC, что показано на следующих слайдах.

## Slide 80
Аргумент 1: зола масла
Версия CCEC и опровержение
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
80 / 100
Версия CCEC
Зольность моторного масла образует твёрдые отложения на тарелках клапанов и сёдлах.
Отложения ухудшают прилегание клапана, нарушают теплоотвод, что приводит к локальному перегреву и прогару ГБЦ.
Чем больше расход масла на угар, тем больше золы и выше риск отказа.
Наше опровержение
• Корреляция «расход масла — отказ ГБЦ» близка к нулю (см. слайд 29).
• NTE#50 (246 л масла) — нет тяжёлого отказа; NTE#72/74 (0 л) — есть отказ.
• NTE#83 отказал на 2776 м/ч — зола физически не успела накопиться.
• Множество единиц с высоким расходом масла полностью исправны.
• 730E на том же масле — ноль отказов.
Вывод: зольность масла НЕ объясняет картину отказов.

## Slide 81
Аргумент 2: запылённость
Версия CCEC и опровержение
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
81 / 100
Версия CCEC
Абразивная пыль карьера проникает во впускной тракт, вызывая ускоренный износ ЦПГ, направляющих и сёдел клапанов.
Износ нарушает герметичность клапанов, что ведёт к прорыву горячих газов и прогару ГБЦ.
Причина — недостаточная фильтрация и условия запылённости.
Наше опровержение
• 730E работает в той же пыли с теми же фильтрами — ноль отказов.
• Пылевой износ был бы равномерным по цилиндрам; реально отказывают преимущественно горячие Ц2, Ц6 (правый ряд).
• Пыль не объясняет превышение EGT до 567°C, зафиксированное в DML.
• Ранние отказы (2776 м/ч) исключают накопительный износ.
• Повторные отказы через 283 м/ч (NTE#72) несовместимы с износом.
Вывод: запылённость НЕ является корневой причиной.

## Slide 82
Статистическое опровержение
Данные против версии CCEC
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
82 / 100
Ни расход масла, ни моточасы не дают предсказуемой связи с отказом — это несовместимо с износными/зольными механизмами CCEC.

## Slide 83
Логический анализ
Почему калибровка ECM объясняет картину лучше
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
83 / 100
Локализация на горячих цилиндрах (Ц2, Ц6 = 567°C) объясняется TIB и EGT, а не равномерной пылью.
Ранние отказы (2776 м/ч) и быстрые рецидивы (283 м/ч) исключают накопительный износ/золу.
Ноль отказов на идентичном 730E при тех же ГСМ и пыли — указывает строго на разницу ПО.
Прямые данные DML фиксируют превышение EGT 520°C — измеримый механизм перегрева.
Отключённая защита (Protection_Mode=0, нет EGT-лимита) объясняет, почему перегрев не пресекается.
TIB 200% — конкретный параметр, удваивающий топливоподачу и температуру выхлопа.

## Slide 84
Сводка доказательств
За и против каждой гипотезы
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
84 / 100
Доказательство
Зола/пыль (CCEC)
Калибровка ECM
Корреляция с маслом
Против (r≈0)
Нейтрально
Ранние отказы (2776 м/ч)
Против
За
Быстрые рецидивы (283 м/ч)
Против
За
730E ноль отказов
Против
За
EGT 567°C в DML
Не объясняет
За
Локализация Ц2/Ц6
Против
За
Отключённая защита
Не учитывает
За

## Slide 85
Выводы по анализу CCEC
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
85 / 100
1. Версия CCEC о зольности масла статистически не подтверждается (корреляция ≈ 0).
2. Версия о запылённости опровергается нулевыми отказами на 730E в тех же условиях.
3. Ранние отказы и быстрые рецидивы несовместимы с износными/зольными механизмами.
4. CCEC не учитывает измеренное превышение EGT 567°C и отключённую защиту двигателя.
5. Заключение CCEC снимает ответственность с ПО двигателя без анализа калибровки.
6. Все доказательства последовательно поддерживают калибровочную гипотезу.
7. Версия CCEC должна быть отклонена как не объясняющая наблюдаемые факты.
8. Требуется официальный пересмотр калибровки ECM производителем.

## Slide 86
Механизм отказа — обзор
Цепочка причинно-следственных связей
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
86 / 100
TIB 200%
ECM удваивает
добавку топлива
→
Топливо ↑
Избыток дозы
впрыска
→
EGT ↑ 567°C
Перегрев
выхлопа
→
Тепловая
перегрузка
Клапан и
седло
→
Прогар ГБЦ
Потеря
герметичности
Ключевое: при отключённой защите (Engine_Protection_Mode=0) ECM не прерывает эту цепочку — перегрев развивается до разрушения ГБЦ.

## Slide 87
Механизм TIB — детально
Нормальный впрыск против TIB 200%
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
87 / 100
TIB пытается «догреть» цилиндры с низким показанием датчика, добавляя топливо. При пределе 200% добавка чрезмерна и перегревает реально исправные горячие цилиндры.

## Slide 88
Тепловой путь отказа
От TIB до прогара клапана
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
88 / 100
1. TIB ↑ до 200%
ECM увеличивает дозу впрыска в отдельные цилиндры вдвое сверх штатной коррекции.
2. Топливо ↑
Избыток топлива не успевает сгореть в основном такте, догорает в такте выпуска.
3. EGT ↑ до 567°C
Температура выхлопных газов превышает предел 520°C (зафиксировано в DML).
4. Перегрев клапана
Тарелка и седло выпускного клапана теряют прочность, начинается ползучесть металла.
5. Прогар и эрозия
Локальный прогар тарелки/седла, прорыв газов, разрушение ГБЦ.

## Slide 89
Дерево отказов (FTA)
Вершина: прогар ГБЦ
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
89 / 100
ПРОГАР ГБЦ
Тепловая
перегрузка
Защита не
сработала
Дисбаланс
цилиндров
EGT > 520°C
TIB 200%
Protection=0
Нет EGT лимита
DO_Option
Логика И/ИЛИ: тепловая перегрузка (TIB+EGT) при отказе защиты (Protection=0, нет EGT-лимита, DO_Option) приводит к прогару ГБЦ.

## Slide 90
Диаграмма Исикавы
Причинно-следственный анализ
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
90 / 100

## Slide 91
Матрица доказательств
Связь улик с гипотезой
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
91 / 100
Улика
Гипотеза
Сила
TIB 200% vs 100%
Калибровка ECM
Очень высокая
Нет EGT-лимита
Калибровка ECM
Очень высокая
Protection_Mode=0
Калибровка ECM
Высокая
DO_Option=61042
Калибровка ECM
Высокая
EGT 567°C в DML
Тепловая перегрузка
Очень высокая
Локализация Ц2/Ц6
Тепловая перегрузка
Высокая
730E ноль отказов
Калибровка ECM
Решающая
Ранний отказ 2776 м/ч
Не износ
Высокая
Рецидив 283 м/ч
Не износ
Высокая
Масло r≈0
Не зола
Высокая
Пыль одинакова
Не пыль
Высокая

## Slide 92
Формулировка корневой причины
Заключение анализа
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
92 / 100
КОРНЕВАЯ ПРИЧИНА
Калибровка ECM NTE200 (AQ60809.08) задаёт верхний предел коррекции TIB = 200% при ОДНОВРЕМЕННО отключённой тепловой защите двигателя (Engine_Protection_Mode=0, отсутствие EGT_Protection_Limit, DO_Option=61042). Это приводит к избыточной топливоподаче в отдельные цилиндры, перегреву выхлопа до 567°C (выше предела 520°C) и прогару выпускных клапанов и ГБЦ.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Идентичный двигатель QSK50 в Komatsu 730E-DC с калибровкой AQ60217.28 (TIB 100%, защита включена, EGT-лимит 550°C) на том же объекте имеет НОЛЬ отказов ГБЦ.
РЕШЕНИЕ
Привести калибровку ECM NTE200 к параметрам защиты 730E: ограничить TIB до 100%, включить Engine_Protection_Mode, установить EGT_Protection_Limit 550°C, восстановить сигналы защиты.

## Slide 93
Ключевые заключения
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
93 / 100
1. Зафиксировано 24+ отказа ГБЦ на 30 событий ремонта в парке NTE200 — системная проблема.
2. Корневая причина — калибровка ECM: TIB 200% + отключённая тепловая защита двигателя.
3. Телеметрия DML подтверждает перегрев: EGT до 567°C при пределе 520°C (Ц2, Ц6).
4. Контрольная группа 730E-DC с защитной калибровкой — НОЛЬ отказов в тех же условиях.
5. Версия дилера CCEC (зола масла, пыль) опровергнута статистически и логически.
6. Отказы не связаны с износом: разброс 2776–18505 м/ч, рецидивы через 283 м/ч.
7. Расход масла не коррелирует с отказами; пыль одинакова для исправного 730E.
8. Проблема устранима программно — переносом защитной калибровки 730E на NTE200.

## Slide 94
Неотложные действия
Срочные меры
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
94 / 100
Действие
Ответственный
Срок
Ограничить TIB до 100% в калибровке ECM
Cummins/CCEC
1 нед
Включить Engine_Protection_Mode
Cummins/CCEC
1 нед
Установить EGT_Protection_Limit 550°C
Cummins/CCEC
1 нед
Мониторинг EGT горячих цилиндров (Ц2, Ц6)
Служба ТО
3 дня
Снижение нагрузки на критичных единицах
Эксплуатация
немедл.
Внеплановая инспекция ГБЦ топ-риска
Служба ТО
2 нед
Приоритет действий обозначен цветной полосой слева.

## Slide 95
Долгосрочные действия
Стратегические меры
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
95 / 100
Действие
Ответственный
Срок
Унифицировать калибровку NTE200 с защитой 730E
Cummins
1-2 мес
Внедрить постоянный мониторинг EGT по парку
Служба ТО
2 мес
Программа замены ГБЦ на отказавших единицах
Ремонт
3 мес
Аудит всех калибровок парка NTE200
Инжиниринг
1 мес
Соглашение с поставщиком о гарантии
Закупки/юр.
2 мес
Обучение операторов признакам перегрева
HR/Эксплуатация
1 мес
Долгосрочные меры закрепляют результат после неотложных действий.

## Slide 96
Матрица рисков
Вероятность против воздействия
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
96 / 100

## Slide 97
Ожидаемый эффект
Прогноз снижения отказов
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
97 / 100
Поэтапное приведение калибровки к параметрам 730E прогнозно снижает число отказов до нуля — до уровня контрольной группы.

## Slide 98
План внедрения
Дорожная карта (Гантт)
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
98 / 100
Полное развёртывание решения — около 12 недель. Замена ГБЦ идёт параллельно с обновлением ПО.

## Slide 99
Источники и стандарты
Использованные материалы
Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 MCRS • NTE200 • Полюс Магадан
99 / 100
ОТЧЕТ Полюс Магадан.xlsx — журнал ТО, 1004 записи (долив масла, простои, моточасы).
ГБЦ ремонты.xlsx — журнал ремонтов головок блока цилиндров (30 событий).
DML_82_s_porodoy.csv — телеметрия Cummins DataMonitor, двигатель NTE#82 под нагрузкой.
ECM_Analysis_NTE200.xlsx — сравнение калибровок ECM NTE200 vs 730E (15 параметров).
Калибровка эмиссии Cummins: AQ60809.08 (NTE200), AQ60217.28 (730E-DC).
Техническая документация Cummins QSK50 MCRS — спецификации двигателя.
Данные парка Komatsu 730E-DC — контрольная группа (ноль отказов ГБЦ).
Внутренние данные эксплуатации АО «Полюс Магадан» за период 2025–2026 гг.

## Slide 100
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ отказов ГБЦ Cummins QSK50 MCRS на NTE200
Корневая причина — калибровка ECM (TIB 200% + отключённая тепловая защита), а не внешние факторы. Решение — приведение калибровки к защитным параметрам 730E.
Отчёт подготовлен: инженерно-аналитическая служба
Объект: АО «Полюс Магадан» • Парк: NTE200 (Cummins QSK50 MCRS)
Контрольная группа: Komatsu 730E-DC — ноль отказов
Дата: июнь 2026 г.
100 / 100