## Slide 1
АО «РАЗВИТИЕ»
Отказы ГБЦ и клапанов Cummins QSK50
на самосвалах NTE200
Отчёт технической службы и отдела надёжности
Полюс Магадан · номинал 180 т · контрольная группа 730E-DC
2026 · Конфиденциально · все числа из первичных данных

## Slide 2
РЕЗЮМЕ
Резюме: коренная причина и факторы
Коренная причина — системное снижение тепловой защиты в калибровке ЭБУ NTE200 (15 параметров):
TIB 200% vs 100%, отключены триггеры перегрева (масло/ОЖ/наддув/топливо), задержки derate 43–51 с, обороты 2100 vs 1990.
Усугубляющий конструктивный фактор — отсутствие наплавки Stellite на выпускном клапане (исполнение NHL).
Фактор
Калибровка ЭБУ (TIB + защиты)
Отсутствие Stellite
EGT 567 °C (лимит 520)
Систематическая перегрузка
Марка масла
Топливо (сера)
Вердикт
Коренная причина
Вторичный (конструкция)
Прямое доказательство
НЕ подтверждена
Не дифференцирует
Исключено
Основание
15 параметров ✅
письма NHL/Cummins ✅
DML #82
10/10/20 соблюдается ✅
= 730E (CI-4) ✅
Е5, 2–10 мг/кг
АО Развитие • QSK50 / NTE200 • Полюс Магадан • 2026 • Конфиденциально

## Slide 3
ЧАСТЬ I
Техническая служба — наблюдаемые факты

## Slide 4
ОБЪЕКТ
Парк NTE200 и статус двигателей (ECM)
NTE200: карьерный самосвал 180 т, двигатель Cummins QSK50 MCRS (V16, Tier 2, без DPF/EGR), электропривод GE. Контроль — 730E-DC.
Статус по ECM (38 машин)
Отказ
EGT/связанные
Норма
Катастрофический (#83)
Машин
10
10
17
1
21 из 38 машин (55%) — в отказном или EGT-связанном статусе.
Прошивки ЭБУ AQ60809.07 (23) и .08 (13) сосуществуют в парке.
Макс. обороты по ECM ~2030–2060 (что согласуется с повышенным лимитом 2100 vs 1990 на 730E).
АО Развитие • QSK50 / NTE200 • Полюс Магадан • 2026 • Конфиденциально

## Slide 5
РЕМОНТЫ
Реестр отказов ГБЦ / клапанов
Маш
#51
#58
#47
#48
#43
#83
#48 / #58
#78 / #55 / #69
Дата
17.07.2025
10.08.2025
11.08 / 07.12.2025
23.11 / 17.12.2025
21.01.2026
~03.2026
03.2026
05.2026
Наработка, ч
~10 783
~10 702
~12 890
~14 997
—
2 776
~15 126
—
Операция
Замена ГБЦ (трещина → ОЖ в масло)
Клапан/седло + толкатель
Замена ГБЦ (даты расходятся)
Замена ГБЦ
Клапаны + форсунки
Замена ГБЦ (ранний, «Катастроф.»)
Повторные ремонты
Клапаны
Всего ~11 машин / ~13 событий. Прежняя оценка «30 событий / 24+ ед.» не подтверждается.
АО Развитие • QSK50 / NTE200 • Полюс Магадан • 2026 • Конфиденциально

## Slide 6
ДИАГНОСТИКА · DML
DML — температуры выхлопа (EGT)
#82, рейс с породой:
• Ц2 и Ц6 = 567 °C при лимите 520 °C (+47).
• Банк B горячее банка A на ~60 °C — дисбаланс корректирующей дозы (TIB).
• Датчик Ц11 ≈ 98 °C (FC1531) — обрыв термопары, индикатор обгоревшего клапана.
• Без нагрузки 287 °C → с нагрузкой 474 °C (рост +187).
АО Развитие • QSK50 / NTE200 • Полюс Магадан • 2026 • Конфиденциально

## Slide 7
ДИАГНОСТИКА · ECM
Ошибки ECM (Fault Codes) — флот
FC
611
426
234
146
197/235
Машин
46
46
14
9
18/13
Описание
Остановка горячего двигателя 🌡
Канал J1939 — хаотичный характер
Высокая частота вращения (Red)
Температура ОЖ высокая 🌡
Уровень охлаждающей жидкости
АКТИВНЫЕ неисправности:
• #61 → FC 628 «Малое отклонение EGT» — маркер теплового дисбаланса.
• #67 → FC 1619 «датчик EGT цилиндра» — отказ датчика.
• #51 → FC 1549/323/1557 — цепи форсунок.
361 файл INSITE, 106 кодов. «Горячий стоп» (FC611) — на 46 машинах.
АО Развитие • QSK50 / NTE200 • Полюс Магадан • 2026 • Конфиденциально

## Slide 8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Топливо и масло
Топливо: 25+ паспортов, сера 2–10 мг/кг (Е5, в 2,4× ниже порога Cummins). Исключено.
Масло ДВС (2024–2026, 1583 пробы NTE200): Газпромнефть G-Profi MSI Plus + TEBOIL Super HPD Plus, оба 15W-40 CI-4. = как на 730E → не дифференцирует.
Состояние масла отличное: TBN 9,5 (норма ≥2,5), САЖА 0,3 (низкая), окисление 0,1, Fe P95=5.
Низкая сажа ОПРОВЕРГАЕТ версию NHL про «сажа/зола → износ клапанов». Отказ ТЕРМИЧЕСКИЙ.
АО Развитие • QSK50 / NTE200 • Полюс Магадан • 2026 • Конфиденциально

## Slide 9
ЧАСТЬ II
Отдел надёжности — анализ

## Slide 10
НАГРУЗКА
Грузоподъёмность и политика 10/10/20
Метрика
FinalPayload/180 т
Родное LoadPercentage
Ср.
99,7%
102,8%
>110%
6,0%
8,2%
>120%
0,01%
0,10%
Макс
133%
145%
Вывод: парк СООТВЕТСТВУЕТ 10/10/20 (среднее ≈100%, >120% практически нет).
Систематическая перегрузка как значимый фактор НЕ подтверждается.
Прежний тезис «макс 295 т / нарушены все критерии» — ошибка (номинал брался 220 т вместо 180 т). Корректно: макс 133% ≈ 239 т.
АО Развитие • QSK50 / NTE200 • Полюс Магадан • 2026 • Конфиденциально

## Slide 11
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Производительность парка
65,5 млн т
перевезено всего
365 069
рейсов (131 файл)
30,6 мин
средний цикл
4,32 км
гружёный пробег
31 км/ч
скорость гружёного
6 888
рейсов/машину
АО Развитие • QSK50 / NTE200 • Полюс Магадан • 2026 • Конфиденциально

## Slide 12
АНАЛИЗ
Анализ всех отказов и возможных причин
Возможная причина
Калибровка ЭБУ (TIB + отключённые защиты)
Отсутствие Stellite (NHL)
Перегрузка
Абразивный/зольный износ (версия NHL)
Марка/класс масла
Топливо (сера)
Естественный износ
Вердикт
🔴 Коренная
🟠 Вторичный
🟢 Не значима (10/10/20)
🟢 Ослаблена (низкий Fe)
🟢 Не дифференцирует
🟢 Исключено
🟢 Исключён (#83 при 2 776 ч)
АО Развитие • QSK50 / NTE200 • Полюс Магадан • 2026 • Конфиденциально

## Slide 13
КАЛИБРОВКА ЭБУ
15 параметров ЭБУ: NTE200 vs 730E (1/2)
Параметр
TIB верхний предел коррекции топлива
Снижение оборотов по T масла
Триггер high T наддувочного воздуха
Триггер high T ОЖ
Триггер high T топлива
Задержка снижения мощности (масло)
Задержка снижения мощности (ОЖ)
730E
100%
Вкл
54 °C
85 °C
68 °C
0 с
0 с
NTE200
200%
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
51 с
43 с
Влияние
переобогащение / поздний впрыск
нет защиты от перегрева масла
нет тревоги перегрева наддува
нет сигнала перегрева ОЖ
нет тревоги перегрева топлива
полная мощность в перегреве
43 с без снижения нагрузки
АО Развитие • QSK50 / NTE200 • Полюс Магадан • 2026 • Конфиденциально

## Slide 14
КАЛИБРОВКА ЭБУ
15 параметров ЭБУ: NTE200 vs 730E (2/2)
Параметр
Макс. рабочие обороты
Макс. обороты (реф. 2/3)
Макс. наклон регулятора (droop)
Горячий стоп — момент (верх.)
Горячий стоп — момент (нижн.)
Топливный код (карта впрыска)
Пуск вентилятора охл. наддува
730E
1990
1990
0%
5509
4722
FC0BU52
50 °C
NTE200
2100
2225,8
20%
3650 Н·м
1850 Н·м
FC0WH95
46 °C
Влияние
EGT +25–35 °C, удары клапанов
раскрутка в отд. режимах
±20% колебаний оборотов
срабатывает раньше
нестабильный гистерезис
иная модель сгорания
компенсация, не защита
Вывод: NTE200 отключает все триггеры перегрева и допускает более высокие обороты/нагрузку.
АО Развитие • QSK50 / NTE200 • Полюс Магадан • 2026 • Конфиденциально

## Slide 15
ПЕРЕПИСКА
Оценка писем NHL и Cummins
Тезис письма
NHL: износ от зольности масла (SAPS)
NHL: пыль из карьера
NHL: Stellite не нужен «для rated»
NHL: регулировка клапанов на 1500/5000 ч
Cummins: масло CES20078 достаточно
Cummins: на NTE200 защита по T масла отключена
Cummins: «не поставляет Stellite»
Вердикт
❌ смещает на эксплуатацию (низкий Fe)
❌ переоценка (Si подчинён)
❌ ложный (NTE200 ≠ rated: 567 °C)
⚠️ косвенное признание проблемы
❌ уход от корня
✅ ПОДТВЕРЖДАЕТ нашу находку
❌ уход от ответственности
АО Развитие • QSK50 / NTE200 • Полюс Магадан • 2026 • Конфиденциально

## Slide 16
ОБЪЕКТИВНОСТЬ
Достоверность и пробелы данных
Пункт
Даты ремонтов #47, #48
Счёт ремонтов («30/24+» vs ~13)
«0 отказов 730E»
Цитаты Cummins 378-010/011, лимит 520 °C
EGT 567 (#82 DML) vs 329 (#83 INSITE)
Тоннаж 220 т / «295 т»
Период проб масла
Статус
❌ расходятся между источниками
❌ прежняя оценка завышена
⚠️ нет полного реестра ремонтов 730E
⚠️ без дословного первоисточника
⚠️ разные машины/условия
❌ исправлено на 180 т (239 т)
✅ 2024-02 — 2025-12
АО Развитие • QSK50 / NTE200 • Полюс Магадан • 2026 • Конфиденциально

## Slide 17
ДЕЙСТВИЯ
Рекомендации
НЕМЕДЛЕННО
• Перекалибровать ЭБУ NTE200 под профиль 730E: TIB 100%, включить защиту по T масла и триггеры перегрева, убрать задержки derate, снизить max обороты до 1990.
• Контрольный DML после перекалибровки — подтвердить снижение EGT.
• Заменить датчики EGT с FC1531/1619 (#82, #67).
СРЕДНЕСРОЧНО
• Запрос NHL/Cummins: обоснование исключения Stellite и отключения защит; поставка клапанов с наплавкой.
• Унифицировать прошивку ЭБУ (.07/.08).
• Сопоставить FC611/EGT-коды с историей ремонтов.
ДОЛГОСРОЧНО
• Мониторинг EGT и FC611 в реальном времени.
• Устранить нарушение по паспорту топлива №246.
АО Развитие • QSK50 / NTE200 • Полюс Магадан • 2026 • Конфиденциально

## Slide 18
Коренная причина — калибровка ЭБУ (TIB + отключённые защиты),
усугублённая отсутствием наплавки Stellite.
Перегрузка и масло — не дифференцирующие факторы (подтверждено данными).
АО «Развитие» · техническая служба + отдел надёжности · 2026