## Slide 1
АО «РАЗВИТИЕ»
Анализ отказов головок блока цилиндров (ГБЦ)
двигателей Cummins QSK50 — NTE200
Глубокий технический анализ · Полюс Магадан · контрольная группа 730E-DC
2026 · Конфиденциально · только факты из первичных данных
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
1 / 180

## Slide 2
НАВИГАЦИЯ
Содержание
1. Парк и реестр NTE200
2. Двигатель и режим отказа
3. Статистика отказов ГБЦ
4. Нагрузка и производительность (10/10/20)
5. Анализ масла (бренды, показатели, узлы)
6. Калибровка ECM (15 параметров)
7. Ошибки ECM (Fault Codes)
8. Телеметрия DML (EGT)
9. Форсунки и корреляция по цилиндрам
10. Топливо и чистота (ISO 4406)
11. Обследование KAMSS (3 ед.)
12. Контрольная группа 730E-DC
13. Опровержение версий NHL/CCEC
14. Коренная причина (RCA, FTA)
15. Выводы, действия, дорожная карта
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
2 / 180

## Slide 3
РЕЗЮМЕ
Резюме для руководства
15
отличий ЭБУ vs 730E
567°C
EGT (лимит 520)
~17
ремонтных событий
0
отказов 730E
Главный вывод (многофакторный)
Отказы ГБЦ — МНОГОФАКТОРНЫЕ. ИНИЦИИРУЮТ: пыль/негерметичность впуска (засорённые фильтры, коррозия ОНВ) + загрязнённое топливо → износ направляющих/стержней клапанов и разброс форсунок. УСИЛИВАЕТ: калибровка ЭБУ (TIB 200%, отключённые тепловые защиты) → перегрев EGT 567°C → выгорание клапана. СОПУТСТВУЕТ: нет Stellite.
Фактор
Пыль / негерметичность впуска
Загрязнение топлива → форсунки
Калибровка ЭБУ (TIB + защиты)
Отсутствие Stellite
Перегрузка (10/10/20)
Топливо (сера)
Роль
инициирующий
инициирующий
УСИЛИВАЮЩИЙ
сопутствующий
НЕ значима
исключено
Основание
фильтры #69, ОНВ/ОЖ ✓ (Si низкий ⚠)
ISO плохой, разброс P04 ✓
15 параметров, EGT 567 ✓
NHL/Cummins ✓
распред. левосмещ., соблюд. ✓
Е5, 2–10 мг/кг ✓
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
3 / 180

## Slide 4
ЧАСТЬ 1
Парк и реестр NTE200
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
4 / 180

## Slide 5
ПАРК
Состав парка NHL (Полюс)
Объект / модель
Магадан — NTE 200
Красноярск — NTE240
Алдан/Вернинское/КР/МГ — TR100A
Кол-во
47
~90
~40
Двигатель
Cummins QSK50
Cummins QSK60
Cummins QST30
Привод
GE (AC)
GE (AC)
Allison (мех.)
Объект анализа
Объект расследования — 47 самосвалов NTE 200 (180 т, QSK50 MCRS, Tier 2, без DPF/EGR) на Полюс Магадан. Контрольная группа — 730E-DC (тот же двигатель QSK50). NTE240 (QSK60) и TR100A (QST30) — иные двигатели, в данном анализе как фон парка.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
5 / 180

## Slide 6
РЕЕСТР
Реестр NTE200 — компактно (1/2)
Гар.№
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
ДВС №
33232776
33232758
33232759
33232853
33239899
33232926
33232946
33232852
33231742
33232851
33232925
33232947
Год
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
Гар.№
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
ДВС №
33230198
33229401
33230197
33229431
33230182
33230472
33229400
33230183
33231740
33231760
33233617
33230459
Год
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2024
2024
2024
2024
47 машин NTE 200 (гар. №43–89), 2023 г.в., Cummins QSK50, привод GE. Полный реестр (PIN, гарантия) — в Obsidian.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
6 / 180

## Slide 7
РЕЕСТР
Реестр NTE200 — компактно (2/2)
Гар.№
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
ДВС №
33230473
33231741
33230485
33230210
33232708
33232655
33233618
33230474
33232793
33232777
33232794
Год
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
Гар.№
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
ДВС №
33232834
33236259
33236246
33236214
33238517
33238542
33238516
33238503
33238551
33238553
33238554
33238552
Год
2024
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
7 / 180

## Slide 8
ЧАСТЬ 2
Двигатель и режим отказа
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
8 / 180

## Slide 9
ДВИГАТЕЛЬ
Cummins QSK50 MCRS
Характеристики
• V16, рабочий объём 50 л
• MCRS (Modular Common Rail), до 2100 бар
• Tier 2 — без DPF/EGR
• 2 банка по 8 цилиндров (A — нечётные, B — чётные)
• ЭБУ: каналы ECM0/ECM1/ECM144
• Привод самосвала — электрический GE (AC)
Режим отказа
Режим отказа: выгорание/эрозия тарелок и сёдел ВЫПУСКНЫХ клапанов → потеря герметичности → разрушение ГБЦ. Сопутствует: зольно-сажевые отложения, просадка клапанов, износ направляющих втулок, повышенный расход масла.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
9 / 180

## Slide 10
МЕХАНИЗМ
Функция ГБЦ и путь отказа
Перегрев (высокая EGT) → термоудар тарелки выпускного клапана → микротрещины/эрозия рабочей фаски → прорыв горячих газов → локальный перегрев седла → потеря компрессии и герметичности → разрушение ГБЦ.
Стадия
Перегрев
Тепловой дисбаланс
Эрозия клапана
Отложения
Разрушение ГБЦ
Признак
EGT 567°C (лимит 520)
банк B +60°C
фото тарелок
нагар на клапанах
замена ГБЦ/клапанов
Источник
DML #82
DML/ECM
KAMSS
техотчёты
реестр ремонтов
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
10 / 180

## Slide 11
ЧАСТЬ 3
Статистика отказов ГБЦ
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
11 / 180

## Slide 12
СТАТИСТИКА
Ключевые показатели отказов
15
ремонтных событий
11+
затронутых машин
2
повторные (#48,#58)
#83
ранний (2776 м/ч)
Отказы — на машинах разной наработки (от 2776 до 18245 м/ч), что исключает простой возрастной износ как причину. Ранний отказ #83 при 2776 м/ч — индикатор системной (калибровочной/конструктивной) проблемы.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
12 / 180

## Slide 13
ХРОНОЛОГИЯ
Хронология ремонтов
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
13 / 180

## Slide 14
РЕМОНТЫ
Реестр ремонтов ГБЦ (1–9)
Маш
51
58
47
48
43
58
83
48
55
Дата
17.07.2025
10.08.2025
11.08.2025
17.12.2025
21.01.2026
16.03.2026
~03.2026
31.03.2026
13.05.2026
Наработка
~10783
~10702
~12890
~14997
—
—
2776
~15126
—
Операция
Замена ГБЦ (трещина→ОЖ в масло)
Толкатель/клапан
Замена ГБЦ
Замена ГБЦ
Клапаны+форсунки
Клапан ГБЦ (повтор)
Замена ГБЦ (ранний)
Повтор. ремонт
Клапаны
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
14 / 180

## Slide 15
РЕМОНТЫ
Реестр ремонтов ГБЦ (10–15)
Маш
78
69
54
89
77
87
Дата
20.05.2026
25.05.2026
12.06.2026
12.06.2026
16.06.2026
18.06.2026
Наработка
—
—
18245
—
—
4502
Операция
Клапаны
Клапаны
Клапаны/втулки/седла
Клапаны
Втулка
Клапаны/втулки/седла
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
15 / 180

## Slide 16
ВЕЙБУЛЛ
Накопление отказов по наработке
Отказы при разной наработке → не возрастной износ.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
16 / 180

## Slide 17
ТЕПЛОВАЯ КАРТА
Тепловая карта / EGT по цилиндрам
Ц2 и Ц6 = 567°C (+47 над лимитом).
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
17 / 180

## Slide 18
БАНКИ
Банк A против Банка B
B-банк горячее и с бо́льшим числом дефектных форсунок.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
18 / 180

## Slide 19
ЧАСТЬ 4
Нагрузка и производительность
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
19 / 180

## Slide 20
НАГРУЗКА
Грузоподъёмность и политика 10/10/20
Метрика
FinalPayload/180т
Родное LP
Ср.
99,7%
102,8%
>110%
6,0%
8,2%
>120%
0,01%
0,10%
Макс
133%
145%
Вывод
Парк СООТВЕТСТВУЕТ 10/10/20 (среднее ≈100%, >120% практически нет). Систематическая перегрузка как значимый фактор НЕ подтверждается. Прежний тезис «295 т» — ошибка (номинал 220 вместо 180). Корректно: макс 133% ≈ 239 т.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
20 / 180

## Slide 21
НАГРУЗКА · СТАТИСТИКА
Нагрузка: анализ по нормальному распределению
Распределение левосмещённое (skew=−3,6), островершинное; пик ~102%, короткий правый хвост → экстремальных перегрузов почти нет.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
21 / 180

## Slide 22
НАГРУЗКА · ВЫВОД
Статистика нагрузки — интерпретация
99,75%
среднее (μ)
13,7
ст. откл. (σ)
−3,6
асимметрия
113%
P99
Что это значит
Распределение НЕ нормальное: сильная левая асимметрия (длинный хвост лёгких/частичных загрузок) при остром пике у целевого ~100–102%. Правый хвост короткий: P95=110%, P99=113%, доля >120% ≈ 0,01%. ⇒ Загрузка дисциплинирована у номинала; систематическая перегрузка как первичный фактор статистически НЕ подтверждается. Перегрузка не является инициатором отказов.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
22 / 180

## Slide 23
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Производительность парка
65,5 млн т
перевезено
365 069
рейсов
30,6 мин
цикл
4,32 км
гружёный пробег
31 км/ч
скорость
6 888
рейсов/машину
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
23 / 180

## Slide 24
НАГРУЗКА
Топ машин по доле перегруза
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
24 / 180

## Slide 25
НАГРУЗКА · МАШИНЫ
Нагрузка по машинам (1–8)
Маш
43
44
45
46
Рейсов
10425
10818
5529
2843
Средн%
103.4
105.2
101.5
97.2
Макс%
123.4
119.7
118.2
119.8
>100%
78.0%
88.1%
65.1%
25.9%
Маш
47
48
49
50
Рейсов
12232
922
3468
3162
Средн%
101.8
98.5
104.6
102.7
Макс%
121.6
114.3
117.6
124.1
>100%
68.9%
63.9%
85.5%
74.7%
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
25 / 180

## Slide 26
НАГРУЗКА · МАШИНЫ
Нагрузка по машинам (9–16)
Маш
51
52
53
54
Рейсов
5809
8299
1483
7999
Средн%
101.4
103.4
99.6
99.8
Макс%
116.4
118.7
114.1
120.9
>100%
63.4%
79.6%
47.9%
49.9%
Маш
55
56
57
58
Рейсов
7314
6308
9011
5915
Средн%
100.5
106.0
102.8
101.8
Макс%
123.7
119.1
118.2
115.4
>100%
58.6%
89.3%
75.1%
67.1%
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
26 / 180

## Slide 27
НАГРУЗКА · МАШИНЫ
Нагрузка по машинам (17–24)
Маш
59
60
61
62
Рейсов
5998
7945
3148
11563
Средн%
101.9
101.6
103.9
103.7
Макс%
115.2
121.7
127.3
119.0
>100%
68.5%
65.7%
82.4%
80.2%
Маш
63
64
65
66
Рейсов
10955
5975
12393
8191
Средн%
102.3
100.7
102.5
102.7
Макс%
119.4
118.4
117.6
120.2
>100%
70.9%
58.1%
72.5%
73.3%
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
27 / 180

## Slide 28
НАГРУЗКА · МАШИНЫ
Нагрузка по машинам (25–32)
Маш
67
68
69
70
Рейсов
14840
5946
7561
12206
Средн%
101.5
102.3
102.8
102.5
Макс%
118.3
121.8
116.3
118.6
>100%
64.4%
71.5%
76.4%
72.8%
Маш
71
72
73
74
Рейсов
12500
8763
11052
5627
Средн%
102.4
99.4
101.6
104.7
Макс%
118.1
118.2
130.7
119.7
>100%
72.4%
46.0%
64.8%
84.6%
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
28 / 180

## Slide 29
НАГРУЗКА · МАШИНЫ
Нагрузка по машинам (33–40)
Маш
75
76
77
78
Рейсов
8804
2494
7665
7822
Средн%
101.3
95.8
102.8
102.9
Макс%
117.9
114.2
116.1
123.7
>100%
64.0%
18.7%
74.9%
76.7%
Маш
79
80
81
82
Рейсов
5581
6624
5748
4012
Средн%
103.1
104.0
102.2
105.0
Макс%
116.7
119.4
115.3
121.7
>100%
76.2%
81.4%
70.5%
85.8%
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
29 / 180

## Slide 30
НАГРУЗКА · МАШИНЫ
Нагрузка по машинам (41–48)
Маш
83
84
85
86
Рейсов
4867
8742
8263
5591
Средн%
103.9
107.2
104.5
95.5
Макс%
117.1
133.0
124.4
115.4
>100%
80.8%
92.1%
84.5%
15.5%
Маш
87
88
89
90
Рейсов
18829
6016
9355
2351
Средн%
100.9
105.5
105.5
46.0
Макс%
122.1
120.8
118.4
68.6
>100%
61.3%
88.6%
87.7%
0.0%
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
30 / 180

## Slide 31
НАГРУЗКА · МАШИНЫ
Нагрузка по машинам (49–50)
Маш
91
Рейсов
5879
Средн%
46.3
Макс%
68.1
>100%
0.0%
Маш
92
Рейсов
3900
Средн%
43.6
Макс%
73.3
>100%
0.0%
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
31 / 180

## Slide 32
ЧАСТЬ 5
Анализ масла
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
32 / 180

## Slide 33
МАСЛО · БРЕНДЫ
Масла ДВС: бренды и тип
Парк
NTE200
NTE200
730E
Бренд
Газпромнефть G-Profi MSI Plus 15W-40
TEBOIL Super HPD Plus 15W-40
+ Komatsu/Mobil/Лукойл 15W-40
Класс
CI-4
CI-4
CI-4
Период
2024–2026
2024–2026
2024–2026
Вывод по брендам
Двигатели NTE200 и 730E работают на одинаковых маслах (преимущественно Газпромнефть G-Profi MSI Plus 15W-40, класс API CI-4). ⇒ Марка/тип масла НЕ дифференцирует парки.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
33 / 180

## Slide 34
МАСЛО · ПЕРЕХОД ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Переход масел во времени: NTE200 vs 730E
Хронология NTE200
NTE200:
• 2024-02–04: Shell Rimula
• 2024-06–2026-01: Газпромнефть G-Profi MSI Plus
• ПЕРЕХОД фев-2026 → TEBOIL Super HPD Plus (с марта 2026 полностью)
Хронология 730E
730E:
• 2025: Газпромнефть + Komatsu/Mobil (паралл.)
• ПЕРЕХОД фев-2026 → TEBOIL (тот же период)
Оба парка перешли на TEBOIL ОДНОВРЕМЕННО.
Вывод: оба парка сменили Газпромнефть→TEBOIL (оба CI-4 15W-40) в фев–март 2026. Бренд НЕ дифференцирует: отказы NTE200 есть и до, и после перехода; 730E на тех же маслах — без отказов.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
34 / 180

## Slide 35
МАСЛО · ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Производители масел — сводка по паркам
Производитель / марка
Газпромнефть G-Profi MSI Plus 15W-40
TEBOIL Super HPD Plus 15W-40
Shell Rimula 15W-40
Komatsu EO15W40DH 15W-40
Mobil Delvac MX 15W-40
Лукойл Авангард 15W-40
NTE200 (проб ДВС)
1141
670
10
—
—
—
730E (проб ДВС)
≈420
≈135
—
≈127
≈31
≈6
Класс
CI-4
CI-4
CI-4
CI-4
CI-4
CI-4
Все применявшиеся масла — один класс (API CI-4, SAE 15W-40). 730E имеет более широкий набор производителей, но отказов нет → набор/смена производителя масла не влияет на отказы ГБЦ.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
35 / 180

## Slide 36
МАСЛО · ПОКАЗАТЕЛИ
Технические показатели масла ДВС
Показатель
TBN (щёлочное)
Сажа (ST)
Окисление (OXI)
V100, cSt
Вода/топливо
Fe P95, ppm
NTE200
9,7
0,3
0,1
15,3
~0
6
730E
9,5
0,4
0,1
15,4
~0
16
Норма
≥2,5 ✓
низкая ✓
низкое ✓
12,5–16,3 ✓
✓
низкий
Ключевой вывод
Масло в отличном состоянии: высокий TBN, низкая сажа (0,3), нет окисления/разбавления. НИЗКАЯ САЖА опровергает версию NHL про зольный/сажевый абразивный износ клапанов. Отказ — термический.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
36 / 180

## Slide 37
МАСЛО · ИЗНОС
Износ Fe в масле ДВС: NTE200 vs 730E
Fe на NTE200 ниже, чем на 730E → отказ не абразивный.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
37 / 180

## Slide 38
МАСЛО · УЗЛЫ
NTE200: масло — узел ДВС (двигатель)
Параметр (ppm)
Fe
Cu
Cr
Pb
Al
Si
P50
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
P90
5.0
0.0
0.0
3.0
2.0
3.0
P95
6.0
0.0
1.0
6.0
3.0
4.0
Max
27.0
129.0
8.0
37.0
9.0
50.0
1827
проб масла
Норматив
Перцентильные нормы по узлу ДВС (двигатель). P90 — порог внимания, P95 — критично. Используются в дашборде масла для выявления аномалий по машинам.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
38 / 180

## Slide 39
МАСЛО · УЗЛЫ
NTE200: масло — узел ГС (гидросистема)
Параметр (ppm)
Fe
Cu
Cr
Pb
Al
Si
P50
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
P90
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
5.0
P95
1.0
0.0
1.0
0.2
2.2
7.0
Max
5.0
27.0
7.0
30.0
8.0
16.0
396
проб масла
Норматив
Перцентильные нормы по узлу ГС (гидросистема). P90 — порог внимания, P95 — критично. Используются в дашборде масла для выявления аномалий по машинам.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
39 / 180

## Slide 40
МАСЛО · УЗЛЫ
NTE200: масло — узел МКЛ (мотор-колесо лев.)
Параметр (ppm)
Fe
Cu
Cr
Pb
Al
Si
P50
39.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13.0
P90
100.4
0.0
1.0
0.0
2.4
47.0
P95
134.8
1.0
3.0
0.0
5.0
67.7
Max
593.0
29.0
15.0
29.0
86.0
476.0
927
проб масла
Норматив
Перцентильные нормы по узлу МКЛ (мотор-колесо лев.). P90 — порог внимания, P95 — критично. Используются в дашборде масла для выявления аномалий по машинам.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
40 / 180

## Slide 41
МАСЛО · УЗЛЫ
NTE200: масло — узел МКП (мотор-колесо прав.)
Параметр (ppm)
Fe
Cu
Cr
Pb
Al
Si
P50
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
P90
122.0
0.0
3.0
0.0
2.0
45.0
P95
151.0
1.0
5.0
0.0
5.0
59.4
Max
787.0
217.0
14.0
28.0
145.0
276.0
933
проб масла
Норматив
Перцентильные нормы по узлу МКП (мотор-колесо прав.). P90 — порог внимания, P95 — критично. Используются в дашборде масла для выявления аномалий по машинам.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
41 / 180

## Slide 42
МАСЛО · УЗЛЫ
730E: масло — узел ДВС (двигатель)
Параметр (ppm)
Fe
Cu
Cr
Pb
Al
Si
P50
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
P90
11.0
0.0
0.0
2.0
2.0
4.0
P95
16.0
0.0
0.3
6.0
3.3
6.0
Max
53.0
27.0
7.0
36.0
8.0
33.0
715
проб масла
Норматив
Перцентильные нормы по узлу ДВС (двигатель). P90 — порог внимания, P95 — критично. Используются в дашборде масла для выявления аномалий по машинам.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
42 / 180

## Slide 43
МАСЛО · УЗЛЫ
730E: масло — узел ГС (гидросистема)
Параметр (ppm)
Fe
Cu
Cr
Pb
Al
Si
P50
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
P90
1.0
0.0
0.0
2.0
2.0
5.0
P95
2.0
0.0
0.0
5.0
3.2
8.0
Max
84.0
26.0
8.0
34.0
8.0
12.0
377
проб масла
Норматив
Перцентильные нормы по узлу ГС (гидросистема). P90 — порог внимания, P95 — критично. Используются в дашборде масла для выявления аномалий по машинам.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
43 / 180

## Slide 44
МАСЛО · УЗЛЫ
730E: масло — узел ПСП (привод прав.)
Параметр (ppm)
Fe
Cu
Cr
Pb
Al
Si
P50
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.0
P90
45.9
0.0
1.0
0.0
3.0
24.0
P95
74.3
0.0
3.0
0.0
6.1
32.1
Max
425.0
26.0
8.0
34.0
44.0
82.0
338
проб масла
Норматив
Перцентильные нормы по узлу ПСП (привод прав.). P90 — порог внимания, P95 — критично. Используются в дашборде масла для выявления аномалий по машинам.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
44 / 180

## Slide 45
МАСЛО · УЗЛЫ
730E: масло — узел ПСЛ (привод лев.)
Параметр (ppm)
Fe
Cu
Cr
Pb
Al
Si
P50
4.5
0.0
0.0
0.0
0.0
8.0
P90
38.0
0.0
0.0
0.0
4.1
28.0
P95
54.0
0.0
3.0
0.0
8.1
36.1
Max
297.0
26.0
9.0
36.0
38.0
93.0
340
проб масла
Норматив
Перцентильные нормы по узлу ПСЛ (привод лев.). P90 — порог внимания, P95 — критично. Используются в дашборде масла для выявления аномалий по машинам.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
45 / 180

## Slide 46
МАСЛО · УЗЛЫ
730E: масло — узел МКЛ (мотор-колесо лев.)
Параметр (ppm)
Fe
Cu
Cr
Pb
Al
Si
P50
36.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.0
P90
100.2
2.0
0.0
0.0
1.0
43.0
P95
121.6
5.0
3.0
1.0
5.0
62.6
Max
676.0
28.0
24.0
34.0
102.0
599.0
389
проб масла
Норматив
Перцентильные нормы по узлу МКЛ (мотор-колесо лев.). P90 — порог внимания, P95 — критично. Используются в дашборде масла для выявления аномалий по машинам.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
46 / 180

## Slide 47
МАСЛО · УЗЛЫ
730E: масло — узел МКП (мотор-колесо прав.)
Параметр (ppm)
Fe
Cu
Cr
Pb
Al
Si
P50
34.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.5
P90
114.7
2.0
1.0
0.0
1.1
41.0
P95
156.6
6.0
3.0
1.0
7.0
66.1
Max
871.0
31.0
12.0
33.0
107.0
502.0
390
проб масла
Норматив
Перцентильные нормы по узлу МКП (мотор-колесо прав.). P90 — порог внимания, P95 — критично. Используются в дашборде масла для выявления аномалий по машинам.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
47 / 180

## Slide 48
МАСЛО · МАШИНЫ
Масло ДВС по машинам (1–8)
Маш
43
44
45
46
Проб
49
43
52
46
Fe
1.0
0.0
1.5
0.0
TBN
9.8
9.5
9.9
9.7
Сажа
0.4
0.3
0.4
0.4
Масло
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
Маш
47
48
49
50
Проб
39
39
45
51
Fe
2.0
2.0
1.0
2.0
TBN
9.4
9.3
9.5
9.6
Сажа
0.3
0.3
0.3
0.4
Масло
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
48 / 180

## Slide 49
МАСЛО · МАШИНЫ
Масло ДВС по машинам (9–16)
Маш
51
52
53
54
Проб
51
50
45
54
Fe
0.0
1.0
3.0
2.0
TBN
9.6
9.5
9.3
9.8
Сажа
0.4
0.4
0.4
0.4
Масло
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
Маш
55
56
57
58
Проб
44
44
43
50
Fe
0.0
0.0
1.0
1.0
TBN
9.5
9.7
9.3
9.8
Сажа
0.4
0.4
0.4
0.4
Масло
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
49 / 180

## Slide 50
МАСЛО · МАШИНЫ
Масло ДВС по машинам (17–24)
Маш
59
60
61
62
Проб
40
40
44
40
Fe
0.0
0.0
1.0
0.0
TBN
9.7
9.7
9.4
9.7
Сажа
0.4
0.3
0.4
0.4
Масло
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
Маш
63
64
65
66
Проб
46
41
48
43
Fe
0.0
0.0
0.5
0.0
TBN
9.8
9.5
9.7
9.9
Сажа
0.3
0.4
0.3
0.3
Масло
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
50 / 180

## Slide 51
МАСЛО · МАШИНЫ
Масло ДВС по машинам (25–32)
Маш
67
68
69
70
Проб
44
45
37
43
Fe
0.0
0.0
0.0
0.0
TBN
9.6
9.7
9.6
9.5
Сажа
0.3
0.3
0.3
0.4
Масло
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
Маш
71
72
73
74
Проб
44
40
49
41
Fe
0.0
0.0
1.0
0.0
TBN
9.7
9.6
9.7
9.4
Сажа
0.3
0.3
0.3
0.3
Масло
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
51 / 180

## Slide 52
МАСЛО · МАШИНЫ
Масло ДВС по машинам (33–40)
Маш
75
76
77
78
Проб
45
43
44
40
Fe
0.0
0.0
0.0
1.0
TBN
9.6
9.6
9.7
9.4
Сажа
0.3
0.3
0.3
0.3
Масло
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
G-Profi MSI Plus
Маш
79
80
81
82
Проб
25
25
26
19
Fe
0.0
0.0
0.0
0.0
TBN
10.0
10.2
10.0
10.3
Сажа
0.3
0.3
0.3
0.3
Масло
SUPER HPD PLUS 1
SUPER HPD PLUS 1
SUPER HPD PLUS 1
SUPER HPD PLUS 1
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
52 / 180

## Slide 53
МАСЛО · МАШИНЫ
Масло ДВС по машинам (41–47)
Маш
83
84
85
Проб
19
17
23
Fe
0.0
0.0
0.0
TBN
10.6
10.5
10.6
Сажа
0.3
0.3
0.3
Масло
SUPER HPD PLUS 1
SUPER HPD PLUS 1
SUPER HPD PLUS 1
Маш
86
87
88
89
Проб
19
18
17
17
Fe
0.0
0.0
0.0
1.0
TBN
10.3
10.4
10.2
10.3
Сажа
0.3
0.3
0.3
0.3
Масло
SUPER HPD PLUS 1
SUPER HPD PLUS 1
SUPER HPD PLUS 1
SUPER HPD PLUS 1
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
53 / 180

## Slide 54
ЧАСТЬ 6
Калибровка ECM (15 параметров)
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
54 / 180

## Slide 55
ECM · ОБЗОР
Сравнение ЭБУ NTE200 vs 730E — обзор
Главное
15 параметров калибровки отличаются. NTE200 ОТКЛЮЧАЕТ все триггеры перегрева и допускает более высокие обороты/нагрузку. Подтверждено письмом Cummins.
Группа
Коррекция топлива (TIB)
Защиты перегрева
Обороты/регулятор
Горячий стоп
NTE200 vs 730E
200% vs 100% — переобогащение
все ОТКЛ vs Вкл
2100/20% vs 1990/0%
ниже пороги
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
55 / 180

## Slide 56
ECM · ПАРАМЕТР
Параметр 1/15: TIB верхн. предел коррекции топлива
200%
NTE200 (%)
100%
730E-DC (%)
КРИТИЧНО
уровень риска
Анализ влияния
Влияние на отказ: удвоение корр. дозы → переобогащение.
На 730E параметр в безопасном значении (100%); на NTE200 — 200%, что снижает тепловую защиту/повышает тепловую нагрузку на клапаны.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
56 / 180

## Slide 57
ECM · ПАРАМЕТР
Параметр 2/15: Снижение оборотов по T масла (derate)
ВЫКЛ
NTE200 (флаг)
Вкл
730E-DC (флаг)
КРИТИЧНО
уровень риска
Анализ влияния
Влияние на отказ: нет защиты от перегрева масла.
На 730E параметр в безопасном значении (Вкл); на NTE200 — ВЫКЛ, что снижает тепловую защиту/повышает тепловую нагрузку на клапаны.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
57 / 180

## Slide 58
ECM · ПАРАМЕТР
Параметр 3/15: Триггер high T наддув. воздуха
ВЫКЛ
NTE200 (°C)
54°C
730E-DC (°C)
КРИТИЧНО
уровень риска
Анализ влияния
Влияние на отказ: нет тревоги перегрева наддува.
На 730E параметр в безопасном значении (54°C); на NTE200 — ВЫКЛ, что снижает тепловую защиту/повышает тепловую нагрузку на клапаны.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
58 / 180

## Slide 59
ECM · ПАРАМЕТР
Параметр 4/15: Триггер high T ОЖ
ВЫКЛ
NTE200 (°C)
85°C
730E-DC (°C)
КРИТИЧНО
уровень риска
Анализ влияния
Влияние на отказ: нет сигнала перегрева ОЖ.
На 730E параметр в безопасном значении (85°C); на NTE200 — ВЫКЛ, что снижает тепловую защиту/повышает тепловую нагрузку на клапаны.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
59 / 180

## Slide 60
ECM · ПАРАМЕТР
Параметр 5/15: Триггер high T топлива
ВЫКЛ
NTE200 (°C)
68°C
730E-DC (°C)
КРИТИЧНО
уровень риска
Анализ влияния
Влияние на отказ: нет тревоги перегрева топлива.
На 730E параметр в безопасном значении (68°C); на NTE200 — ВЫКЛ, что снижает тепловую защиту/повышает тепловую нагрузку на клапаны.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
60 / 180

## Slide 61
ECM · ПАРАМЕТР
Параметр 6/15: Задержка derate (масло)
51 с
NTE200 (с)
0 с
730E-DC (с)
КРИТИЧНО
уровень риска
Анализ влияния
Влияние на отказ: полная мощность 51 с в перегреве.
На 730E параметр в безопасном значении (0 с); на NTE200 — 51 с, что снижает тепловую защиту/повышает тепловую нагрузку на клапаны.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
61 / 180

## Slide 62
ECM · ПАРАМЕТР
Параметр 7/15: Задержка derate (ОЖ)
43 с
NTE200 (с)
0 с
730E-DC (с)
КРИТИЧНО
уровень риска
Анализ влияния
Влияние на отказ: 43 с без снижения нагрузки.
На 730E параметр в безопасном значении (0 с); на NTE200 — 43 с, что снижает тепловую защиту/повышает тепловую нагрузку на клапаны.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
62 / 180

## Slide 63
ECM · ПАРАМЕТР
Параметр 8/15: Макс. рабочие обороты
2100
NTE200 (об/мин)
1990
730E-DC (об/мин)
важно
уровень риска
Анализ влияния
Влияние на отказ: EGT +25–35°C, удары клапанов.
На 730E параметр в безопасном значении (1990); на NTE200 — 2100, что снижает тепловую защиту/повышает тепловую нагрузку на клапаны.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
63 / 180

## Slide 64
ECM · ПАРАМЕТР
Параметр 9/15: Макс. обороты реф. 2/3
2225,8
NTE200 (об/мин)
1990
730E-DC (об/мин)
важно
уровень риска
Анализ влияния
Влияние на отказ: раскрутка в отд. режимах.
На 730E параметр в безопасном значении (1990); на NTE200 — 2225,8, что снижает тепловую защиту/повышает тепловую нагрузку на клапаны.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
64 / 180

## Slide 65
ECM · ПАРАМЕТР
Параметр 10/15: Макс. наклон регулятора (droop)
20%
NTE200 (%)
0%
730E-DC (%)
важно
уровень риска
Анализ влияния
Влияние на отказ: ±20% колебаний оборотов.
На 730E параметр в безопасном значении (0%); на NTE200 — 20%, что снижает тепловую защиту/повышает тепловую нагрузку на клапаны.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
65 / 180

## Slide 66
ECM · ПАРАМЕТР
Параметр 11/15: Горячий стоп — момент (верх.)
3650
NTE200 (Н·м)
5509
730E-DC (Н·м)
важно
уровень риска
Анализ влияния
Влияние на отказ: срабатывает раньше.
На 730E параметр в безопасном значении (5509); на NTE200 — 3650, что снижает тепловую защиту/повышает тепловую нагрузку на клапаны.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
66 / 180

## Slide 67
ECM · ПАРАМЕТР
Параметр 12/15: Горячий стоп — момент (нижн.)
1850
NTE200 (Н·м)
4722
730E-DC (Н·м)
важно
уровень риска
Анализ влияния
Влияние на отказ: нестабильный гистерезис.
На 730E параметр в безопасном значении (4722); на NTE200 — 1850, что снижает тепловую защиту/повышает тепловую нагрузку на клапаны.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
67 / 180

## Slide 68
ECM · ПАРАМЕТР
Параметр 13/15: Топливный код (карта впрыска)
FC0WH95
NTE200 (—)
FC0BU52
730E-DC (—)
важно
уровень риска
Анализ влияния
Влияние на отказ: иная модель сгорания.
На 730E параметр в безопасном значении (FC0BU52); на NTE200 — FC0WH95, что снижает тепловую защиту/повышает тепловую нагрузку на клапаны.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
68 / 180

## Slide 69
ECM · ПАРАМЕТР
Параметр 14/15: Пуск вентилятора охл. наддува
46°C
NTE200 (°C)
50°C
730E-DC (°C)
фон
уровень риска
Анализ влияния
Влияние на отказ: компенсация, не защита.
На 730E параметр в безопасном значении (50°C); на NTE200 — 46°C, что снижает тепловую защиту/повышает тепловую нагрузку на клапаны.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
69 / 180

## Slide 70
ECM · ПАРАМЕТР
Параметр 15/15: DO_Option (профиль)
61042
NTE200 (—)
6765
730E-DC (—)
важно
уровень риска
Анализ влияния
Влияние на отказ: иной калибровочный профиль.
На 730E параметр в безопасном значении (6765); на NTE200 — 61042, что снижает тепловую защиту/повышает тепловую нагрузку на клапаны.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
70 / 180

## Slide 71
ECM · СТАТУС
Статус двигателей по данным ECM
21 из 38 машин (55%) — в отказном/EGT-статусе.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
71 / 180

## Slide 72
ECM · СТАТУС МАШИН
Статус ЭБУ по машинам (1–12)
Маш
43
44
45
49
51
52
54
56
57
58
59
60
Прошивка
AQ60809.07
AQ60809.07
AQ60809.07
AQ60809.08
AQ60809.07
AQ60809.07
AQ60809.08
AQ60809.07
AQ60809.07
AQ60809.08
AQ60809.07
AQ60809.07
Статус
Отказ
Отказ
Отказ
EGT/связан.
Отказ
Норма
EGT/связан.
EGT/связан.
Отказ
Отказ
Отказ
EGT/связан.
Наработка ч
18859
17821
19050
17923
17583
17823
17582
17411
17117
16852
17069
17331
Макс об/мин
2049
2060
2036
2038
2047
2043
2045
2050
2052
2029
2043
2063
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
72 / 180

## Slide 73
ECM · СТАТУС МАШИН
Статус ЭБУ по машинам (13–24)
Маш
62
63
64
65
66
67
69
70
71
72
73
75
Прошивка
AQ60809.07
AQ60809.07
AQ60809.07
AQ60809.07
AQ60809.07
AQ60809.07
AQ60809.07
AQ60809.07
AQ60809.07
AQ60809.07
AQ60809.07
AQ60809.07
Статус
EGT/связан.
Норма
Норма
Норма
Норма
EGT/связан.
Отказ
Норма
Норма
Отказ
EGT/связан.
Норма
Наработка ч
15814
12065
11543
11797
11306
11343
10543
11046
10793
10802
10308
10284
Макс об/мин
2058
2030
2088
2031
2053
2030
2022
2022
2041
2031
2030
2532
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
73 / 180

## Slide 74
ECM · СТАТУС МАШИН
Статус ЭБУ по машинам (25–36)
Маш
76
77
78
79
82
83
84
85
86
87
88
89
Прошивка
AQ60809.07
AQ60809.08
AQ60809.07
AQ60809.08
AQ60809.08
AQ60809.08
AQ60809.08
AQ60809.08
AQ60809.08
AQ60809.08
AQ60809.08
AQ60809.08
Статус
Норма
Норма
Отказ
Норма
Норма
Катастроф.
Норма
EGT/связан.
EGT/связан.
Норма
EGT/связан.
Норма
Наработка ч
10041
10075
9306
4516
4014
3767
3775
3774
3532
3778
3266
3508
Макс об/мин
2047
2039
2047
2009
2049
2012
2054
2025
2028
2058
2041
2022
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
74 / 180

## Slide 75
ECM · СТАТУС МАШИН
Статус ЭБУ по машинам (37–38)
Маш
90
91
Прошивка
None
None
Статус
Норма
Норма
Наработка ч
None
None
Макс об/мин
None
None
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
75 / 180

## Slide 76
ЧАСТЬ 7
Ошибки ECM (Fault Codes)
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
76 / 180

## Slide 77
ECM · ОШИБКИ
Коды ECM по числу машин
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
77 / 180

## Slide 78
ECM · КОДЫ
Коды ECM (1–9)
FC
611
426
1117
1518
197
2265
234
1519
235
Машин
46
46
27
27
18
16
14
14
13
Lamp
—
—
—
Amber
Amber
Amber
Red
Maint
Red
Описание
Остановка горячего двигателя
Канал J1939 — хаотичный
Пропадание питания при пуске
Модули — неисправности средн. уровня
Уровень ОЖ ниже нормы
Цепь подкач. топл. насоса
Высокая частота вращения
Модули — неисправности низ. уровня
Низкий уровень ОЖ
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
78 / 180

## Slide 79
ECM · КОДЫ
Коды ECM (10–15)
FC
442
146
2262
628
1619
1549
Машин
12
9
7
1
1
1
Lamp
Amber
Amber
Maint
Active
Active
Active
Описание
Напряжение АКБ 1
Температура ОЖ высокая
Давление топл. насоса
Малое отклонение EGT (#61)
Датчик EGT цилиндра (#67)
Цепь форсунки (#51)
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
79 / 180

## Slide 80
ECM · АКТИВНЫЕ
Активные ошибки и связь с отказом
Активные / ключевые
#61 → FC 628 «Малое отклонение EGT» (тепловой дисбаланс)
#67 → FC 1619 «датчик EGT цилиндра» (отказ датчика)
#51 → FC 1549/323/1557 «цепи форсунок»
FC 611 «остановка горячего двигателя» — на 46 машинах (массовые тепловые события).
Коды EGT-дисбаланса и «горячего стопа» по флоту — независимое подтверждение хронического перегрева, согласуются с DML (567°C) и KAMSS (коды 2137/2138 EGT цил.14/16).
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
80 / 180

## Slide 81
ЧАСТЬ 8
Телеметрия DML (EGT)
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
81 / 180

## Slide 82
DML
DML — методика и режимы
Лог-файлы движения (INSITE): EGT по 16 цилиндрам (A=ECM144 нечёт., B=ECM1 чёт.), обороты, давления (рампа/масло/наддув), T масла/ОЖ. Машина #82 — с породой и без; есть лог после ремонта.
Режим
Без породы
С породой
Горячие цил.
Нагрузка
21%
88%
—
Ср. EGT
287°C
474°C
567°C
Примечание
норма
рост +187°C
Ц2, Ц6 (>520)
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
82 / 180

## Slide 83
DML · EGT
EGT по цилиндрам (#82)
Ц2/Ц6 = 567°C; датчик Ц11 неисправен (~98°C, FC1531).
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
83 / 180

## Slide 84
DML · ПАРАМЕТРЫ
Банковая асимметрия и давления
+60°C
банк B горячее A
1929
макс. об/мин
110°C
T масла (с породой)
Асимметрия
Банк B (чётные цилиндры) систематически горячее банка A на ~60°C — признак дисбаланса корректирующей дозы (TIB). Совпадает с зоной самых дефектных форсунок (B-банк 6/8) и самых горячих цилиндров (Ц2, Ц6).
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
84 / 180

## Slide 85
ЧАСТЬ 9
Форсунки и корреляция по цилиндрам
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
85 / 180

## Slide 86
ФОРСУНКИ
Стендовые тесты форсунок — обзор
9/16
дефектных (#82)
P03/P04
точки брака
перелив/недолив
характер
Стенд
Стенд «Поток CR-2» (03.06.2026, Cummins CRI 2867147). #82 — 9 из 16 форсунок дефектны; брак на P04 (пилот) и P03 (малая нагрузка) — нарушено дозирование на частичных режимах. Часть переливает (1R, 3R), часть недоливает.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
86 / 180

## Slide 87
ФОРСУНКИ · #82
Брак форсунок по цилиндрам (#82)
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
87 / 180

## Slide 88
ФОРСУНКИ · ДЕТАЛИ
Форсунки #82 — цилиндры 1–4
Цил
Ц1
Ц2
Ц3
Ц4
Поз
1L
1R
2L
2R
Вердикт
норма
брак(2)
норма
брак(2)
Характер
—
перелив
—
недолив
Бракованные точки
—
P03 30,1>30; P04 51,4>51
—
P03 13,8<16; P04 30,7<41
EGT по DML #82: Ц2: 567°C (>520) Ц4: ~555°C
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
88 / 180

## Slide 89
ФОРСУНКИ · ДЕТАЛИ
Форсунки #82 — цилиндры 5–8
Цил
Ц5
Ц6
Ц7
Ц8
Поз
3L
3R
4L
4R
Вердикт
брак(1)
брак(2)
брак(1)
брак(1)
Характер
недолив
перелив
недолив
недолив
Бракованные точки
P04 40,8<41
P03 31,3>30; P04 60,7>51
P04 37,5<41
P04 36,9<41
EGT по DML #82: Ц6: 567°C (>520)
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
89 / 180

## Slide 90
ФОРСУНКИ · ДЕТАЛИ
Форсунки #82 — цилиндры 9–12
Цил
Ц9
Ц10
Ц11
Ц12
Поз
5L
5R
6L
6R
Вердикт
норма
норма
норма
норма
Характер
—
—
—
—
Бракованные точки
—
—
—
—
EGT по DML #82: Ц11: ~98 (датчик FC1531)
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
90 / 180

## Slide 91
ФОРСУНКИ · ДЕТАЛИ
Форсунки #82 — цилиндры 13–16
Цил
Ц13
Ц14
Ц15
Ц16
Поз
7L
7R
8L
8R
Вердикт
брак(1)
брак(1)
норма
брак(2)
Характер
недолив
недолив
—
недолив
Бракованные точки
P04 32,8<41
P04 39,2<41
—
P03 12,7<16; P04 27,8<41
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
91 / 180

## Slide 92
ФОРСУНКА · ДЕТАЛЬ
Форсунка Ц1 (1L) — #82
норма
вердикт стенда
—
характер
норма
EGT (DML #82)
Результат стенда
Все тест-планы (Leak 200/1600, P01 полная подача, P02, P03 малая нагрузка, P04 пилот) — в допуске. Форсунка исправна.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
92 / 180

## Slide 93
ФОРСУНКА · ДЕТАЛЬ
Форсунка Ц2 (1R) — #82
брак(2)
вердикт стенда
перелив
характер
567°C
EGT (DML #82)
Результат стенда
Бракованные точки: P03 30,1>30; P04 51,4>51.
Характер — перелив на частичных режимах (P03 малая нагрузка / P04 пилот). Перелив → локальное переобогащение → повышение EGT в этом цилиндре.
⚠ Самый горячий цилиндр (567°C) + перелив форсунки — прямая корреляция с термоударом клапана.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
93 / 180

## Slide 94
ФОРСУНКА · ДЕТАЛЬ
Форсунка Ц3 (2L) — #82
норма
вердикт стенда
—
характер
норма
EGT (DML #82)
Результат стенда
Все тест-планы (Leak 200/1600, P01 полная подача, P02, P03 малая нагрузка, P04 пилот) — в допуске. Форсунка исправна.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
94 / 180

## Slide 95
ФОРСУНКА · ДЕТАЛЬ
Форсунка Ц4 (2R) — #82
брак(2)
вердикт стенда
недолив
характер
~555°C
EGT (DML #82)
Результат стенда
Бракованные точки: P03 13,8<16; P04 30,7<41.
Характер — недолив на частичных режимах (P03 малая нагрузка / P04 пилот). Недолив → неравномерность сгорания/мощности по цилиндру.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
95 / 180

## Slide 96
ФОРСУНКА · ДЕТАЛЬ
Форсунка Ц5 (3L) — #82
брак(1)
вердикт стенда
недолив
характер
норма
EGT (DML #82)
Результат стенда
Бракованные точки: P04 40,8<41.
Характер — недолив на частичных режимах (P03 малая нагрузка / P04 пилот). Недолив → неравномерность сгорания/мощности по цилиндру.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
96 / 180

## Slide 97
ФОРСУНКА · ДЕТАЛЬ
Форсунка Ц6 (3R) — #82
брак(2)
вердикт стенда
перелив
характер
567°C
EGT (DML #82)
Результат стенда
Бракованные точки: P03 31,3>30; P04 60,7>51.
Характер — перелив на частичных режимах (P03 малая нагрузка / P04 пилот). Перелив → локальное переобогащение → повышение EGT в этом цилиндре.
⚠ Самый горячий цилиндр (567°C) + перелив форсунки — прямая корреляция с термоударом клапана.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
97 / 180

## Slide 98
ФОРСУНКА · ДЕТАЛЬ
Форсунка Ц7 (4L) — #82
брак(1)
вердикт стенда
недолив
характер
норма
EGT (DML #82)
Результат стенда
Бракованные точки: P04 37,5<41.
Характер — недолив на частичных режимах (P03 малая нагрузка / P04 пилот). Недолив → неравномерность сгорания/мощности по цилиндру.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
98 / 180

## Slide 99
ФОРСУНКА · ДЕТАЛЬ
Форсунка Ц8 (4R) — #82
брак(1)
вердикт стенда
недолив
характер
норма
EGT (DML #82)
Результат стенда
Бракованные точки: P04 36,9<41.
Характер — недолив на частичных режимах (P03 малая нагрузка / P04 пилот). Недолив → неравномерность сгорания/мощности по цилиндру.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
99 / 180

## Slide 100
ФОРСУНКА · ДЕТАЛЬ
Форсунка Ц9 (5L) — #82
норма
вердикт стенда
—
характер
норма
EGT (DML #82)
Результат стенда
Все тест-планы (Leak 200/1600, P01 полная подача, P02, P03 малая нагрузка, P04 пилот) — в допуске. Форсунка исправна.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
100 / 180

## Slide 101
ФОРСУНКА · ДЕТАЛЬ
Форсунка Ц10 (5R) — #82
норма
вердикт стенда
—
характер
норма
EGT (DML #82)
Результат стенда
Все тест-планы (Leak 200/1600, P01 полная подача, P02, P03 малая нагрузка, P04 пилот) — в допуске. Форсунка исправна.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
101 / 180

## Slide 102
ФОРСУНКА · ДЕТАЛЬ
Форсунка Ц11 (6L) — #82
норма
вердикт стенда
—
характер
~98
EGT (DML #82)
Результат стенда
Все тест-планы (Leak 200/1600, P01 полная подача, P02, P03 малая нагрузка, P04 пилот) — в допуске. Форсунка исправна.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
102 / 180

## Slide 103
ФОРСУНКА · ДЕТАЛЬ
Форсунка Ц12 (6R) — #82
норма
вердикт стенда
—
характер
норма
EGT (DML #82)
Результат стенда
Все тест-планы (Leak 200/1600, P01 полная подача, P02, P03 малая нагрузка, P04 пилот) — в допуске. Форсунка исправна.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
103 / 180

## Slide 104
ФОРСУНКА · ДЕТАЛЬ
Форсунка Ц13 (7L) — #82
брак(1)
вердикт стенда
недолив
характер
норма
EGT (DML #82)
Результат стенда
Бракованные точки: P04 32,8<41.
Характер — недолив на частичных режимах (P03 малая нагрузка / P04 пилот). Недолив → неравномерность сгорания/мощности по цилиндру.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
104 / 180

## Slide 105
ФОРСУНКА · ДЕТАЛЬ
Форсунка Ц14 (7R) — #82
брак(1)
вердикт стенда
недолив
характер
норма
EGT (DML #82)
Результат стенда
Бракованные точки: P04 39,2<41.
Характер — недолив на частичных режимах (P03 малая нагрузка / P04 пилот). Недолив → неравномерность сгорания/мощности по цилиндру.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
105 / 180

## Slide 106
ФОРСУНКА · ДЕТАЛЬ
Форсунка Ц15 (8L) — #82
норма
вердикт стенда
—
характер
норма
EGT (DML #82)
Результат стенда
Все тест-планы (Leak 200/1600, P01 полная подача, P02, P03 малая нагрузка, P04 пилот) — в допуске. Форсунка исправна.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
106 / 180

## Slide 107
ФОРСУНКА · ДЕТАЛЬ
Форсунка Ц16 (8R) — #82
брак(2)
вердикт стенда
недолив
характер
норма
EGT (DML #82)
Результат стенда
Бракованные точки: P03 12,7<16; P04 27,8<41.
Характер — недолив на частичных режимах (P03 малая нагрузка / P04 пилот). Недолив → неравномерность сгорания/мощности по цилиндру.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
107 / 180

## Slide 108
ФОРСУНКИ · #78
Форсунки #78
Цил/Поз
Ц6/3R
Ц8/4R
Ц11/6L
Ц12/6R
Вердикт
брак(1)
брак(2)
брак(3)
брак(1)
Характер
перелив P02 261,7>260
перелив P02; P04 53,7>51
перелив P02;P03;P04
недолив P04 38,6<41
Все 4 испытанные форсунки #78 — с отклонениями (3 переливают). Подтверждает массовость проблемы дозирования на частичных режимах по флоту.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
108 / 180

## Slide 109
КОРРЕЛЯЦИЯ
Корреляция: форсунка ↔ цилиндр ↔ EGT (#82)
Ключевая корреляция
Два самых горячих цилиндра Ц2 и Ц6 (567°C) — это форсунки 1R и 3R, обе «брак(2)» с ПЕРЕЛИВОМ на P03/P04 → локальное переобогащение → рост EGT → термоудар клапана.
Показатель
Дефектных форсунок
Средняя EGT (DML)
Горячие цилиндры
A-банк (L)
3/8
~465°C
—
B-банк (R)
6/8
~525°C (+60)
Ц2=567, Ц6=567
Объективность
Оговорки: часть форсунок недоливает; Ц11 датчик неисправен; 730E на стенде не испытаны. Карта цилиндров Ц(2k−1)=kL — требует подтверждения NHL.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
109 / 180

## Slide 110
ЧАСТЬ 10
Топливо и чистота (ISO 4406)
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
110 / 180

## Slide 111
ТОПЛИВО · СЕРА
Качество топлива по сере
2–10
сера, мг/кг
6,7
среднее, мг/кг
≤10 (Е5)
класс
Сера
25+ паспортов: сера в 2,4× ниже порога Cummins (15 ppm). Топливо по сере ИСКЛЮЧЕНО как причина. Нарушение: паспорт №246 (декларация ЕАЭС истекла 24.10.2025).
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
111 / 180

## Slide 112
ТОПЛИВО · ЧИСТОТА
Чистота топлива ISO 4406
Маш
46
47
81
82
После тонкой
17/13/13
19/16/14
21/18/17
21/16/14
18/16/13
✓
✗
✗
✗
12/9/6
✗
✗
✗
✗
Анализ
Норма Cummins (бак) 18/16/13; цель «вход в цилиндры» (Fleetguard/Горная Евразия) 12/9/6. Цель не достигается нигде; фильтр грубой очистки местами УХУДШАЕТ чистоту. Топливо одно для NTE200 и 730E → не дифференцирует, но угрожает форсункам MCRS (2–5 мкм).
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
112 / 180

## Slide 113
ЧАСТЬ 11
Обследование KAMSS (3 единицы)
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
113 / 180

## Slide 114
KAMSS
KAMSS — обследование 3 единиц
INSITE-коды
Фото-отчёт KAMSS (INSITE-диагностика + дефектация). По коды неисправностей двигателей: 2138/2137 «температура EGT цилиндров 16(B8)/14(B7) выше нормы», 622 «отклонение EGT цил.3», защита: низкий уровень ОЖ (235), давление картерных газов (556).
Дефектация клапанов
Дефектация: фото эрозии рабочих фасок выпускных клапанов (тарелка/седло). Подтверждает термический характер повреждения и перегрев именно B-банка — согласуется с DML и кодами ECM.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
114 / 180

## Slide 115
KAMSS · ФОТО
KAMSS — визуальные свидетельства
Слева — INSITE коды EGT по цилиндрам; справа — эрозия фаски выпускного клапана.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
115 / 180

## Slide 116
ЧАСТЬ 12
Контрольная группа 730E-DC
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
116 / 180

## Slide 117
730E
730E-DC — паритет условий
Фактор
Двигатель
Топливо
Масло
TIB
Защиты перегрева
Отказы ГБЦ
NTE200
QSK50
Е5, 6,7 мг/кг
CI-4 15W-40
200%
ОТКЛ
~17
730E-DC
QSK50
то же
то же
100%
Вкл
0
Дифференц.?
нет
нет
нет
ДА
ДА
ДА
Единственные дифференцирующие факторы — в калибровке ЭБУ. При прочих равных 730E с TIB=100% и включёнными защитами — 0 отказов ГБЦ.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
117 / 180

## Slide 118
ЧАСТЬ 13
Опровержение версий NHL / CCEC
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
118 / 180

## Slide 119
ПЕРЕПИСКА
Оценка аргументов NHL и Cummins
Тезис письма
NHL: зольность масла (SAPS)
NHL: запылённость
NHL: Stellite не нужен «для rated»
Cummins: масло CES20078 достаточно
Cummins: на NTE200 защита по T масла ОТКЛ
Cummins: «не поставляет Stellite»
Вердикт
✗ опровергнут (низкая сажа 0,3)
✗ переоценка (Si низкий)
✗ NTE200 ≠ rated (567°C); факт признан
✗ уход от корня
✓ ПОДТВЕРЖДАЕТ нашу находку
✗ уход от ответственности
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
119 / 180

## Slide 120
CCEC
Статистическое опровержение зольной версии
Низкий Fe и сажа → не абразивный/зольный износ.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
120 / 180

## Slide 121
ЧАСТЬ 13.5
Проверка гипотез (best practice)
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
121 / 180

## Slide 122
ГИПОТЕЗЫ
Формулировка конкурирующих гипотез
Две гипотезы
H1 (термическая): первична калибровка ЭБУ (TIB, отключённые защиты) → перегрев → выгорание клапанов.
H2 (контаминационная): первичны пыль (негерметичность впуска) + загрязнение топлива → абразивно-механический износ (втулки/стержни клапанов, форсунки); ЭБУ — усугубляющий усилитель.
Принцип
Метод проверки: сопоставление сигнатур отказа. Термическая → выгорание/эрозия ФАСКИ клапана, высокая EGT. Абразивная → износ НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК и СТЕРЖНЕЙ, повышенный Si в масле. Реальные отчёты содержат ОБА признака → проверяем вклад каждого по данным.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
122 / 180

## Slide 123
H2 · ЗА
Доказательства за H2: пыль и впуск
Доказательство
Критическое засорение возд. фильтров
«Высокая запылённость карьера»
Коррозия ОНВ + ОЖ на впуске ГБЦ
Износ направляющих втулок (вне допуска)
Деформация/выработка стержня клапана
Осадок/вода в топл. сепараторе
Источник
Техотчёт #69
Техотчёт #69
Эндоскопия впуска
Техотчёты #54/#78/#87
Техотчёты
Фото отстойников
Сигнатура
пылевая среда
среда
негерметичн. впуска
абразив/механика
абразив/механика
загрязн. топлива
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
123 / 180

## Slide 124
H2 · ФОТО
Доказательства H2 — визуально
Отстойник
Топливный отстойник: осадок/вода на дне колбы; вокруг — густая пыль. Подтверждает загрязнение топлива и запылённость среды (H2).
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
124 / 180

## Slide 125
H2 · ПРОТИВ
Контрдоказательства против H2 (масло)
Объективная оговорка
Если бы пыль массово попадала в цилиндры через впуск, в масле ДВС вырос бы кремний (Si) и железо (Fe). Факт: Si P95=4 ppm (порог ~15), лишь 0,3% проб >15; Fe P95=6 ppm — НИЗКИЕ. ⇒ Массовый абразивный пылевой износ масло НЕ подтверждает. Всплески Si единичны (#88=50, #53=31) — эпизодические/локальные события, не системные.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
125 / 180

## Slide 126
H2 · ТОПЛИВО→ФОРСУНКИ
Цепь: загрязнение топлива → форсунки
Грязное топливо (ISO хуже 18/16/13) → износ плунжерных пар → разброс дозирования P04 (перелив/недолив) → дисбаланс сгорания и EGT.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
126 / 180

## Slide 127
ВЕРДИКТ ПО ГИПОТЕЗАМ
Матрица проверки гипотез
Фактор
Пыль/впуск (H2)
Топливо/форсунки (H2)
Калибровка ЭБУ (H1)
Конструкция (нет Stellite)
Доказ. ЗА
фильтры, ОНВ, втулки/стержни
ISO плохой, осадок, разброс P04
15 параметров, EGT 567, коды EGT
признано NHL/Cummins
Доказ. ПРОТИВ
Si/Fe низкие в масле
сера в норме
—
730E без Stellite не ломается
Роль
инициирующий (локально)
инициирующий
усиливающий амплификатор
сопутствующий
Синтез
Вывод: ни один фактор не объясняет отказ в одиночку. Это МНОГОФАКТОРНАЯ ЦЕПЬ: контаминация (пыль+топливо) инициирует износ направляющих/стержней/форсунок, а калибровка ЭБУ (отключённые защиты + TIB) усиливает тепловую нагрузку и доводит клапан до выгорания.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
127 / 180

## Slide 128
FMEA
FMEA — режимы и причины отказа
Режим отказа
Выгорание фаски вып. клапана
Износ направл. втулки/стержня
Разброс дозирования форсунок
Просадка/негерметичн. седла
Коррозия ОНВ / ОЖ на впуске
Причина
EGT>520 (ЭБУ/форсунки)
Абразив (пыль/впуск)
Загрязн. топлива
Термоудар + износ
Негерметичн. тракта
S
10
8
7
9
6
O
7
6
8
6
4
D
5
6
4
5
6
RPN
350
288
224
270
144
S — тяжесть, O — частота, D — обнаруживаемость, RPN = S×O×D (приоритет риска).
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
128 / 180

## Slide 129
5-WHY
5 Почему (5-Why)
Почему разрушилась ГБЦ? — Выгорела/просела фаска выпускного клапана.
Почему выгорел клапан? — Хронически высокая EGT (до 567°C) + сниженная стойкость.
Почему высокая EGT? — Отключены тепловые защиты ЭБУ (TIB 200%, derate/триггеры) + разброс форсунок.
Почему разброс форсунок и износ направляющих? — Загрязнённое топливо и пыль (негерметичность впуска, засорённые фильтры).
Почему загрязнение? — Запылённость карьера + недостаточная фильтрация/герметичность + калибровка, не снижающая нагрузку.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
129 / 180

## Slide 130
КОРРЕЛЯЦИИ
Матрица связей факторов
Чтение матрицы
Качественная матрица связей: сильнее всего связаны EGT↔TIB↔перелив форсунок (термокластер). Si (пыль) слабо связан с EGT, но связан с чистотой топлива. Подтверждает: термический кластер (ЭБУ/форсунки) — главный усилитель; пыль — отдельный, более слабый по маслу канал.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
130 / 180

## Slide 131
ЧАСТЬ 14
Коренная причина (RCA)
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
131 / 180

## Slide 132
RCA · МЕХАНИЗМ
Механизм отказа — многофакторная цепь
1. СРЕДА: запылённость карьера + засорённые возд. фильтры + негерметичность впуска (коррозия ОНВ, ОЖ) + грязное топливо
2. ИНИЦИАЦИЯ: износ направляющих втулок/стержней клапанов + разброс дозирования форсунок (перелив/недолив)
3. УСИЛЕНИЕ (ЭБУ): TIB 200% + отключённые защиты перегрева → нагрузка не снижается → ↑ EGT, дисбаланс банков
4. ПЕРЕГРЕВ: EGT до 567°C (лимит 520); термоудар фаски клапана (стойкость снижена — нет Stellite)
5. ОТКАЗ: выгорание/просадка клапана и седла → потеря герметичности → разрушение ГБЦ
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
132 / 180

## Slide 133
RCA · FTA
Дерево отказов (FTA) и факторы
FTA
ВЕРШИНА: разрушение ГБЦ
└ выгорание/просадка клапана
├ перегрев (EGT>520)
│ ├ УСИЛЕНИЕ ЭБУ: TIB 200%, защиты ОТКЛ
│ └ разброс форсунок (топливо)
├ износ втулок/стержней
│ └ пыль / негерметичн. впуска
└ стойкость фаски (нет Stellite)
Исикава
Исикава (5M):
• Man/Env: запылённость, фильтры (#69)
• Material: топливо (чистота), пыль; масло — OK
• Machine: негерметичн. впуска (ОНВ/ОЖ), нет Stellite
• Method: калибровка ЭБУ (защиты ОТКЛ), дозирование форсунок
• Measurement: датчики EGT (FC1531/1619)
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
133 / 180

## Slide 134
RCA · ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Матрица доказательств
Доказательство
TIB 200% vs 100% + защиты ОТКЛ
EGT 567°C (Ц2/Ц6)
730E — 0 отказов
Коды EGT (KAMSS/ECM)
Форсунки перелив ↔ горячие цил.
Нет Stellite
Масло/топливо/перегруз
Вес
🔴 ключевое
🔴 ключевое
🔴 ключевое
🟠 важное
🟠 важное
🟠 важное
🟢 исключ.
Статус
✓ ECM/письмо Cummins
✓ DML #82
✓ паритет условий
✓ 2137/2138/628
✓ стенд+DML
✓ NHL/Cummins
✓ не дифференц.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
134 / 180

## Slide 135
RCA · ВЫВОД
Формулировка коренной причины
Коренная причина (многофакторная)
Отказы ГБЦ QSK50 на NTE200 имеют МНОГОФАКТОРНУЮ природу (цепь причин), а не единственную причину.
ИНИЦИИРУЮЩИЕ факторы (эксплуатация/контаминация): запылённость и засорение воздушных фильтров, негерметичность впускного тракта (коррозия ОНВ, следы ОЖ), загрязнённое топливо — вызывают абразивно-механический износ направляющих втулок/стержней клапанов и разброс дозирования форсунок.
УСИЛИВАЮЩИЙ (амплифицирующий) фактор: калибровка ЭБУ — TIB 200% и ОТКЛЮЧЁННЫЕ тепловые защиты (триггеры перегрева, derate) не снижают нагрузку при перегреве, доводя EGT до 567°C и термоудар клапана.
СОПУТСТВУЮЩИЙ: отсутствие наплавки Stellite снижает стойкость фаски.
Достоверность
Оговорка по данным: масляные маркеры пыли (Si) и износа (Fe) НИЗКИЕ — массовый абразивный пылевой износ через масло не подтверждён; вклад пыли локальный/эпизодический. Сера топлива и систематическая перегрузка (10/10/20) — исключены.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
135 / 180

## Slide 136
ПРИЛОЖЕНИЕ A
Досье по машинам NTE200
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
136 / 180

## Slide 137
ДОСЬЕ NTE200
Машина №43
Паспорт
PIN: NHLT0ABAРPB100078
ДВС №: 33232776 · Год: 2023
Гарантия: 2024-02-22 → 2025-02-21
Генератор: EE22090283
ECM
Статус ЭБУ: Отказ
Прошивка: AQ60809.07
Наработка: 18859 ч · Макс. об/мин: 2049
Нагрузка
Рейсов
Средн. %
Макс %
>100%
Перевезено
знач.
10425
103.4
123.4
78.0%
1.94 млн т
Масло ДВС
Проб
Fe (мед.)
TBN
Сажа
Марка
знач.
49
1.0
9.8
0.4
G-Profi MSI Pl
Ремонты ГБЦ
21.01.2026: Клапаны+форсунки
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
137 / 180

## Slide 138
ДОСЬЕ NTE200
Машина №47
Паспорт
PIN: NHLT0ABAVPB100085
ДВС №: 33239899 · Год: 2023
Гарантия: 2024-02-04 → 2025-02-03
Генератор: EE25032335
ECM
Статус ЭБУ: —
Прошивка: —
Наработка: — ч · Макс. об/мин: —
Нагрузка
Рейсов
Средн. %
Макс %
>100%
Перевезено
знач.
12232
101.8
121.6
68.9%
2.24 млн т
Масло ДВС
Проб
Fe (мед.)
TBN
Сажа
Марка
знач.
39
2.0
9.4
0.3
G-Profi MSI Pl
Ремонты ГБЦ
11.08.2025: Замена ГБЦ
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
138 / 180

## Slide 139
ДОСЬЕ NTE200
Машина №48
Паспорт
PIN: NHLT0ABAAPB100086
ДВС №: 33232926 · Год: 2023
Гарантия: 2024-02-07 → 2025-02-06
Генератор: EE22120768
ECM
Статус ЭБУ: —
Прошивка: —
Наработка: — ч · Макс. об/мин: —
Нагрузка
Рейсов
Средн. %
Макс %
>100%
Перевезено
знач.
922
98.5
114.3
63.9%
0.16 млн т
Масло ДВС
Проб
Fe (мед.)
TBN
Сажа
Марка
знач.
39
2.0
9.3
0.3
G-Profi MSI Pl
Ремонты ГБЦ
17.12.2025: Замена ГБЦ
31.03.2026: Повтор. ремонт
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
139 / 180

## Slide 140
ДОСЬЕ NTE200
Машина №51
Паспорт
PIN: NHLT0ABAJPB100083
ДВС №: 33231742 · Год: 2023
Гарантия: 2024-03-28 → 2025-03-27
Генератор: EE22100031
ECM
Статус ЭБУ: Отказ
Прошивка: AQ60809.07
Наработка: 17583 ч · Макс. об/мин: 2047
Нагрузка
Рейсов
Средн. %
Макс %
>100%
Перевезено
знач.
5809
101.4
116.4
63.4%
1.06 млн т
Масло ДВС
Проб
Fe (мед.)
TBN
Сажа
Марка
знач.
51
0.0
9.6
0.4
G-Profi MSI Pl
Ремонты ГБЦ
17.07.2025: Замена ГБЦ (трещина→ОЖ в масло)
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
140 / 180

## Slide 141
ДОСЬЕ NTE200
Машина №54
Паспорт
PIN: NHLT0ABAEPB100089
ДВС №: 33232947 · Год: 2023
Гарантия: 2024-04-09 → 2025-04-08
Генератор: EE22120153
ECM
Статус ЭБУ: EGT/связан.
Прошивка: AQ60809.08
Наработка: 17582 ч · Макс. об/мин: 2045
Нагрузка
Рейсов
Средн. %
Макс %
>100%
Перевезено
знач.
7999
99.8
120.9
49.9%
1.44 млн т
Масло ДВС
Проб
Fe (мед.)
TBN
Сажа
Марка
знач.
54
2.0
9.8
0.4
G-Profi MSI Pl
Ремонты ГБЦ
12.06.2026: Клапаны/втулки/седла
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
141 / 180

## Slide 142
ДОСЬЕ NTE200
Машина №55
Паспорт
PIN: NHLT0ABAKPB100096
ДВС №: 33230198 · Год: 2023
Гарантия: 2024-04-12 → 2025-04-11
Генератор: EE22100047
ECM
Статус ЭБУ: —
Прошивка: —
Наработка: — ч · Макс. об/мин: —
Нагрузка
Рейсов
Средн. %
Макс %
>100%
Перевезено
знач.
7314
100.5
123.7
58.6%
1.32 млн т
Масло ДВС
Проб
Fe (мед.)
TBN
Сажа
Марка
знач.
44
0.0
9.5
0.4
G-Profi MSI Pl
Ремонты ГБЦ
13.05.2026: Клапаны
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
142 / 180

## Slide 143
ДОСЬЕ NTE200
Машина №58
Паспорт
PIN: NHLT0ABAPPB100095
ДВС №: 33229431 · Год: 2023
Гарантия: 2024-04-30 → 2025-04-29
Генератор: EE22120396
ECM
Статус ЭБУ: Отказ
Прошивка: AQ60809.08
Наработка: 16852 ч · Макс. об/мин: 2029
Нагрузка
Рейсов
Средн. %
Макс %
>100%
Перевезено
знач.
5915
101.8
115.4
67.1%
1.08 млн т
Масло ДВС
Проб
Fe (мед.)
TBN
Сажа
Марка
знач.
50
1.0
9.8
0.4
G-Profi MSI Pl
Ремонты ГБЦ
10.08.2025: Толкатель/клапан
16.03.2026: Клапан ГБЦ (повтор)
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
143 / 180

## Slide 144
ДОСЬЕ NTE200
Машина №61
Паспорт
PIN: NHLT0ABAEPB100092
ДВС №: 33229400 · Год: 2023
Гарантия: 2024-05-11 → 2025-05-10
Генератор: EE23020660
ECM
Статус ЭБУ: —
Прошивка: —
Наработка: — ч · Макс. об/мин: —
Нагрузка
Рейсов
Средн. %
Макс %
>100%
Перевезено
знач.
3148
103.9
127.3
82.4%
0.59 млн т
Масло ДВС
Проб
Fe (мед.)
TBN
Сажа
Марка
знач.
44
1.0
9.4
0.4
G-Profi MSI Pl
Ремонты ГБЦ
Ремонтов ГБЦ/клапанов не зафиксировано
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
144 / 180

## Slide 145
ДОСЬЕ NTE200
Машина №67
Паспорт
PIN: NHLT0ABATRB100101
ДВС №: 33230473 · Год: 2024
Гарантия: 2025-01-08 → 2026-01-07
Генератор: EE23050165
ECM
Статус ЭБУ: EGT/связан.
Прошивка: AQ60809.07
Наработка: 11343 ч · Макс. об/мин: 2030
Нагрузка
Рейсов
Средн. %
Макс %
>100%
Перевезено
знач.
14840
101.5
118.3
64.4%
2.71 млн т
Масло ДВС
Проб
Fe (мед.)
TBN
Сажа
Марка
знач.
44
0.0
9.6
0.3
G-Profi MSI Pl
Ремонты ГБЦ
Ремонтов ГБЦ/клапанов не зафиксировано
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
145 / 180

## Slide 146
ДОСЬЕ NTE200
Машина №69
Паспорт
PIN: NHLT0ABAPRB100097
ДВС №: 33230485 · Год: 2024
Гарантия: 2025-01-09 → 2026-01-08
Генератор: EE23050157
ECM
Статус ЭБУ: Отказ
Прошивка: AQ60809.07
Наработка: 10543 ч · Макс. об/мин: 2022
Нагрузка
Рейсов
Средн. %
Макс %
>100%
Перевезено
знач.
7561
102.8
116.3
76.4%
1.4 млн т
Масло ДВС
Проб
Fe (мед.)
TBN
Сажа
Марка
знач.
37
0.0
9.6
0.3
G-Profi MSI Pl
Ремонты ГБЦ
25.05.2026: Клапаны
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
146 / 180

## Slide 147
ДОСЬЕ NTE200
Машина №72
Паспорт
PIN: NHLT0ABAVRB100106
ДВС №: 33232655 · Год: 2024
Гарантия: 2025-02-09 → 2026-02-08
Генератор: EE23050156
ECM
Статус ЭБУ: Отказ
Прошивка: AQ60809.07
Наработка: 10802 ч · Макс. об/мин: 2031
Нагрузка
Рейсов
Средн. %
Макс %
>100%
Перевезено
знач.
8763
99.4
118.2
46.0%
1.57 млн т
Масло ДВС
Проб
Fe (мед.)
TBN
Сажа
Марка
знач.
40
0.0
9.6
0.3
G-Profi MSI Pl
Ремонты ГБЦ
Ремонтов ГБЦ/клапанов не зафиксировано
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
147 / 180

## Slide 148
ДОСЬЕ NTE200
Машина №77
Паспорт
PIN: NHLT0ABAKRB100103
ДВС №: 33232794 · Год: 2024
Гарантия: 2025-03-03 → 2026-03-02
Генератор: EE23050157
ECM
Статус ЭБУ: Норма
Прошивка: AQ60809.08
Наработка: 10075 ч · Макс. об/мин: 2039
Нагрузка
Рейсов
Средн. %
Макс %
>100%
Перевезено
знач.
7665
102.8
116.1
74.9%
1.42 млн т
Масло ДВС
Проб
Fe (мед.)
TBN
Сажа
Марка
знач.
44
0.0
9.7
0.3
G-Profi MSI Pl
Ремонты ГБЦ
16.06.2026: Втулка
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
148 / 180

## Slide 149
ДОСЬЕ NTE200
Машина №78
Паспорт
PIN: NHLT0ABAJRB100104
ДВС №: 33232834 · Год: 2024
Гарантия: 2025-03-08 → 2026-03-07
Генератор: EE23050158
ECM
Статус ЭБУ: Отказ
Прошивка: AQ60809.07
Наработка: 9306 ч · Макс. об/мин: 2047
Нагрузка
Рейсов
Средн. %
Макс %
>100%
Перевезено
знач.
7822
102.9
123.7
76.7%
1.45 млн т
Масло ДВС
Проб
Fe (мед.)
TBN
Сажа
Марка
знач.
40
1.0
9.4
0.3
G-Profi MSI Pl
Ремонты ГБЦ
20.05.2026: Клапаны
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
149 / 180

## Slide 150
ДОСЬЕ NTE200
Машина №82
Паспорт
PIN: NHLT0ABACSB100126
ДВС №: 33238517 · Год: 2025
Гарантия: 2025-11-22 → 2027-11-21
Генератор: EE24070822
ECM
Статус ЭБУ: Норма
Прошивка: AQ60809.08
Наработка: 4014 ч · Макс. об/мин: 2049
Нагрузка
Рейсов
Средн. %
Макс %
>100%
Перевезено
знач.
4012
105.0
121.7
85.8%
0.76 млн т
Масло ДВС
Проб
Fe (мед.)
TBN
Сажа
Марка
знач.
19
0.0
10.3
0.3
SUPER HPD PLUS
Ремонты ГБЦ
Ремонтов ГБЦ/клапанов не зафиксировано
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
150 / 180

## Slide 151
ДОСЬЕ NTE200
Машина №83
Паспорт
PIN: NHLT0ABAVSB100127
ДВС №: 33238542 · Год: 2025
Гарантия: 2025-11-25 → 2027-11-24
Генератор: EE24040806
ECM
Статус ЭБУ: Катастроф.
Прошивка: AQ60809.08
Наработка: 3767 ч · Макс. об/мин: 2012
Нагрузка
Рейсов
Средн. %
Макс %
>100%
Перевезено
знач.
4867
103.9
117.1
80.8%
0.91 млн т
Масло ДВС
Проб
Fe (мед.)
TBN
Сажа
Марка
знач.
19
0.0
10.6
0.3
SUPER HPD PLUS
Ремонты ГБЦ
~03.2026: Замена ГБЦ (ранний)
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
151 / 180

## Slide 152
ДОСЬЕ NTE200
Машина №84
Паспорт
PIN: NHLT0ABAASB100128
ДВС №: 33238516 · Год: 2025
Гарантия: 2025-12-22 → 2027-12-21
Генератор: EE24070015
ECM
Статус ЭБУ: Норма
Прошивка: AQ60809.08
Наработка: 3775 ч · Макс. об/мин: 2054
Нагрузка
Рейсов
Средн. %
Макс %
>100%
Перевезено
знач.
8742
107.2
133.0
92.1%
1.69 млн т
Масло ДВС
Проб
Fe (мед.)
TBN
Сажа
Марка
знач.
17
0.0
10.5
0.3
SUPER HPD PLUS
Ремонты ГБЦ
Ремонтов ГБЦ/клапанов не зафиксировано
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
152 / 180

## Slide 153
ДОСЬЕ NTE200
Машина №85
Паспорт
PIN: NHLT0ABALSB100129
ДВС №: 33238503 · Год: 2025
Гарантия: 2025-12-02 → 2027-12-01
Генератор: EE24040081
ECM
Статус ЭБУ: EGT/связан.
Прошивка: AQ60809.08
Наработка: 3774 ч · Макс. об/мин: 2025
Нагрузка
Рейсов
Средн. %
Макс %
>100%
Перевезено
знач.
8263
104.5
124.4
84.5%
1.55 млн т
Масло ДВС
Проб
Fe (мед.)
TBN
Сажа
Марка
знач.
23
0.0
10.6
0.3
SUPER HPD PLUS
Ремонты ГБЦ
Ремонтов ГБЦ/клапанов не зафиксировано
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
153 / 180

## Slide 154
ДОСЬЕ NTE200
Машина №87
Паспорт
PIN: NHLT0ABAASB100131
ДВС №: 33238553 · Год: 2025
Гарантия: 2025-12-09 → 2027-12-08
Генератор: EE24070646
ECM
Статус ЭБУ: Норма
Прошивка: AQ60809.08
Наработка: 3778 ч · Макс. об/мин: 2058
Нагрузка
Рейсов
Средн. %
Макс %
>100%
Перевезено
знач.
18829
100.9
122.1
61.3%
3.42 млн т
Масло ДВС
Проб
Fe (мед.)
TBN
Сажа
Марка
знач.
18
0.0
10.4
0.3
SUPER HPD PLUS
Ремонты ГБЦ
18.06.2026: Клапаны/втулки/седла
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
154 / 180

## Slide 155
ДОСЬЕ NTE200
Машина №88
Паспорт
PIN: NHLT0ABALSB100132
ДВС №: 33238554 · Год: 2025
Гарантия: 2025-12-27 → 2027-12-26
Генератор: EE24040919
ECM
Статус ЭБУ: EGT/связан.
Прошивка: AQ60809.08
Наработка: 3266 ч · Макс. об/мин: 2041
Нагрузка
Рейсов
Средн. %
Макс %
>100%
Перевезено
знач.
6016
105.5
120.8
88.6%
1.14 млн т
Масло ДВС
Проб
Fe (мед.)
TBN
Сажа
Марка
знач.
17
0.0
10.2
0.3
SUPER HPD PLUS
Ремонты ГБЦ
Ремонтов ГБЦ/клапанов не зафиксировано
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
155 / 180

## Slide 156
ДОСЬЕ NTE200
Машина №89
Паспорт
PIN: NHLT0ABAHSB100133
ДВС №: 33238552 · Год: 2025
Гарантия: 2025-12-18 → 2027-12-17
Генератор: EE24070237
ECM
Статус ЭБУ: Норма
Прошивка: AQ60809.08
Наработка: 3508 ч · Макс. об/мин: 2022
Нагрузка
Рейсов
Средн. %
Макс %
>100%
Перевезено
знач.
9355
105.5
118.4
87.7%
1.78 млн т
Масло ДВС
Проб
Fe (мед.)
TBN
Сажа
Марка
знач.
17
1.0
10.3
0.3
SUPER HPD PLUS
Ремонты ГБЦ
12.06.2026: Клапаны
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
156 / 180

## Slide 157
ПРИЛОЖЕНИЕ B
Аналитические срезы и доп. данные
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
157 / 180

## Slide 158
DML · CR
Давление в топливной рампе (CR)
~1060 бар
рабочее
2100 бар
макс. система
стабильно
разброс
Вывод
Рампа в норме — проблема не в давлении, а в дозировании форсунок.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
158 / 180

## Slide 159
DML · МАСЛО
Давление масла
~380 кПа
с нагрузкой
>241 кПа
мин. норма
OK
статус
Вывод
Давление масла в норме во всех режимах.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
159 / 180

## Slide 160
DML · НАДДУВ
Давление наддува
~200 кПа
с нагрузкой
~110 кПа
без нагрузки
OK
статус
Вывод
Наддув в норме; перегрев — следствие калибровки, не турбонаддува.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
160 / 180

## Slide 161
DML · ТОПЛИВО
Расход топлива и режимы
88%
нагрузка с породой
21%
без породы
1822
ср. об/мин с нагрузкой
Вывод
Высокая нагрузка повышает базовую EGT; TIB добавляет пульсации.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
161 / 180

## Slide 162
МАСЛО · ИЗНОС
Топ по железу (Fe) в масле ДВС
Маш
53
50
47
54
48
45
43
61
57
52
Fe
3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
TBN
9.3
9.6
9.4
9.8
9.3
9.9
9.8
9.4
9.3
9.5
Проб
45
51
39
54
39
52
49
44
43
50
Даже у лидеров Fe умеренный — износ низкий; отказ термический, не абразивный.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
162 / 180

## Slide 163
МАСЛО · TBN
Минимальный TBN (старение масла)
Маш
57
53
48
61
47
74
78
44
64
52
TBN
9.3
9.3
9.3
9.4
9.4
9.4
9.4
9.5
9.5
9.5
Сажа
0.4
0.4
0.3
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
Проб
43
45
39
44
39
41
40
43
41
50
TBN везде высоко выше предела 2,5 — масло не деградировало.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
163 / 180

## Slide 164
НАГРУЗКА
Топ по перевезённой массе
Маш
87
67
71
65
70
47
62
44
73
63
млн т
3.42
2.71
2.3
2.29
2.25
2.24
2.16
2.05
2.02
2.02
Рейсов
18829
14840
12500
12393
12206
12232
11563
10818
11052
10955
Ср%
100.9%
101.5%
102.4%
102.5%
102.5%
101.8%
103.7%
105.2%
101.6%
102.3%
Лидеры по тоннажу при средней нагрузке ≈100% — режим в пределах 10/10/20.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
164 / 180

## Slide 165
НАГРУЗКА
Топ по доле рейсов >100%
Маш
84
56
88
44
89
82
49
74
85
61
>100%
92.1%
89.3%
88.6%
88.1%
87.7%
85.8%
85.5%
84.6%
84.5%
82.4%
Макс%
133.0%
119.1%
120.8%
119.7%
118.4%
121.7%
117.6%
119.7%
124.4%
127.3%
Рейсов
8742
6308
6016
10818
9355
4012
3468
5627
8263
3148
Доля >100% — не нарушение 10/10/20 (зона 100–110% допускается).
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
165 / 180

## Slide 166
KAMSS · ФОТО
KAMSS — материалы обследования
INSITE-диагностика (коды EGT, защита двигателя) и дефектация клапанов/ГБЦ — обследование 3 единиц.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
166 / 180

## Slide 167
KAMSS · ФОТО
KAMSS — материалы обследования
INSITE-диагностика (коды EGT, защита двигателя) и дефектация клапанов/ГБЦ — обследование 3 единиц.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
167 / 180

## Slide 168
KAMSS · ФОТО
KAMSS — материалы обследования
INSITE-диагностика (коды EGT, защита двигателя) и дефектация клапанов/ГБЦ — обследование 3 единиц.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
168 / 180

## Slide 169
KAMSS · ФОТО
KAMSS — материалы обследования
INSITE-диагностика (коды EGT, защита двигателя) и дефектация клапанов/ГБЦ — обследование 3 единиц.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
169 / 180

## Slide 170
МЕТОДИКА
Методика исследования
Этапы
1. Сбор первичных данных (Весовая, ECM, DML, масло, топливо, стенд форсунок, KAMSS, парк).
2. Перепроверка из первоисточников (пересчёт нагрузки от 180 т; парсинг ECM/масла/форсунок).
3. Сравнение NTE200 vs контрольной группы 730E (паритет условий).
4. Проверка гипотез «за/против»; исключение недифференцирующих факторов.
5. Формулировка коренной причины и плана действий.
Принцип: каждое число — из первичных данных; неподтверждённое помечается отдельно.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
170 / 180

## Slide 171
СЛОВАРЬ
Словарь и обозначения
Термины
EGT — температура отработавших газов · TIB — компенсация теплового дисбаланса (Thermal Imbalance Balance) · MCRS — модульная система Common Rail · derate — снижение мощности/оборотов защитой · DO_Option — профиль опций ЭБУ · ISO 4406 — класс чистоты (частицы >4/6/14 мкм) · TBN — щелочное число · CI-4/CES 20078 — класс моторного масла · A/B банк — ряды цилиндров (нечёт./чёт.) · P03/P04 — тест-планы стенда (малая нагрузка/пилот).
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
171 / 180

## Slide 172
ЧАСТЬ 15
Выводы и действия
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
172 / 180

## Slide 173
ДЕЙСТВИЯ · 🔴
Неотложные действия
1. Перекалибровать ЭБУ NTE200 под профиль 730E: TIB 100%, включить защиты перегрева, убрать задержки derate, обороты 1990
2. Контрольный DML после перекалибровки — подтвердить снижение EGT
3. Заменить датчики EGT с FC1531/1619 (#82, #67)
4. Стендовая проверка/замена бракованных форсунок (перелив P03/P04)
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
173 / 180

## Slide 174
ДЕЙСТВИЯ · 🟠🟡
Средне- и долгосрочные действия
1. Запрос NHL/Cummins: обоснование исключения Stellite и отключения защит; поставка клапанов с наплавкой
2. Привести чистоту топлива к ≤18/16/13 (доп. фильтрация), ориентир 12/9/6
3. Унифицировать прошивку ЭБУ (.07/.08) по парку
4. Мониторинг EGT и FC611 в реальном времени
5. Испытать форсунки 730E на стенде для сравнения
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
174 / 180

## Slide 175
ЭФФЕКТ
Ожидаемый эффект и риски
↓ EGT
< 520°C после калибровки
↓ отказы
клапанов/ГБЦ
↑ ресурс
ГБЦ и форсунок
Итог
Перекалибровка ЭБУ устраняет коренную причину без замены узлов. Установка клапанов со Stellite и нормализация фильтрации топлива/дозирования форсунок закрывают отягчающие факторы. Риск бездействия — продолжение массовых отказов ГБЦ в гарантийный период.
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
175 / 180

## Slide 176
РИСКИ
Матрица рисков
Риск
Продолжение отказов ГБЦ (без калибровки)
Выход из строя форсунок MCRS
Перегрев масла/ОЖ без защиты
Гарантийные претензии
Простой парка
Вероятность
Высокая
Средняя
Средняя
Высокая
Средняя
Тяжесть
Критич.
Высокая
Высокая
Средняя
Высокая
Действие
Перекалибровка ЭБУ
Фильтрация топлива + замена
Включить триггеры ЭБУ
Документирование, запрос NHL
Плановый график ремонта
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
176 / 180

## Slide 177
ДОРОЖНАЯ КАРТА
Дорожная карта внедрения
0–1 мес
Перекалибровка ЭБУ пилотных машин + контрольный DML
1–3 мес
Перекалибровка всего парка, замена датчиков EGT/форсунок
3–6 мес
Нормализация фильтрации топлива, запрос Stellite у NHL
6–12 мес
Мониторинг EGT/FC611, верификация снижения отказов
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
177 / 180

## Slide 178
КОНТАКТЫ
Ответственные стороны
Роль
Оператор
Подрядчик ТО
Производитель двигателя
Производитель техники
Лаборатория масла
Лаборатория топлива
Организация
Полюс Магадан
ООО «Горная Евразия»
Cummins / CCEC
NHL (North Hauler)
МИЦ ГСМ
Дорингтест / ООО «Авиатек»
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
178 / 180

## Slide 179
ИСТОЧНИКИ
Источники и стандарты
База
• Данные Весовая (131 файл, 365 069 рейсов) — нагрузка/производительность
• Своды анализов масла 2025+2026 (ДВС, NTE200/730E)
• ECM: 15 параметров (ECM_对比), Fault Codes (361 файл INSITE)
• DML #82 (INSITE логи), стенд «Поток CR-2» (форсунки)
• Паспорта топлива, Дорингтест ISO 4406, Cummins требования к ДТ
• KAMSS — обследование 3 единиц; письма NHL/Cummins
• Реестр парка ГЕ (апрель 2026)
Стандарты: ISO 4406, ТР ТС 013/2011, ГОСТ 32511-2013, Cummins CES 20078, Cummins SB 5407411 (378-005/010/011/013).
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
179 / 180

## Slide 180
Отказ — многофакторная цепь: контаминация (пыль/впуск + топливо)
инициирует износ, калибровка ЭБУ усиливает перегрев до выгорания клапана.
Перегрузка и сера топлива — исключены. Масляные маркеры пыли (Si) низкие — вклад пыли локальный.
АО «Развитие» · техническая служба + отдел надёжности · 2026
АО Развитие • Анализ отказов ГБЦ • Cummins QSK50 · NTE200 · Полюс Магадан • Конфиденциально
180 / 180